建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目

建设单位(盖章)：     丹凤县兴邦工贸有限公司

编制日期：2018年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。的

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县兴邦工贸有限公司 |
| 法人代表 | 张鹏 | 联系人 | 张周 |
| 通讯地址 | 陕西省商洛市丹凤县迎宾路西侧 |
| 联系电话 | 19991418777 | 传 真 | / | 邮政编码 | 726200 |
| 建设地点 | 商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处 |
| 立项审批部门 | 丹凤县发展改革局 | 批准文号 | 丹发改发[2016]2号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 5265机动车燃料销售 |
| 占地面积 （平方米） | 1933.43（2.9亩） | 绿化面积 （平方米） | 100 |
| 总投资 | 2000万元 | 其中：环保投资 | 25.7万元 | 环保投资占 总投资比例 | 1.29% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.3 |
| 一、项目由来 近年来，随着国民经济的快速发展，交通基础设施的不断完善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为人们生活中不可缺少的一部分，并且，随着人们生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。随着丹凤县江南经济主干线（江南大道）等的建成通车，为适应社会发展更好的为过往车辆提供加油服务，根据商洛市商务局《关于转发省商务厅〈关于确认商洛市成品油零售分销体系“十三五”发展规划的通知〉的通知》（商政商发〔2016〕90号）文件要求，经我公司多次认真实地考察、调研、论证，拟在丹凤县城江南大道新修建三级加油站一座，配套建设油库、厂区道路、绿化、亮化、管理用房等附属设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及相关环境保护管理的规定，丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目应编制环境影响报告表。为此，丹凤县兴邦工贸有限公司于2018年4月20日委托汉中市环境工程规划设计有限公司承担该项目环境影响评价工作。 接受委托后，我单位安排项目组成员进行现场踏勘、收集资料，在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制《丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目环境影响报告表》。目前项目尚未开工建设。 二、相关分析判定 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目符合鼓励类第七项—石油、天然气中第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”条目，属鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目取得了《丹凤县发展改革局关于丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目备案的通知》（丹发改发[2016]2号）文件，符合地方产业政策。 （2）选址合理性分析 项目选址位于商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，取得了《丹凤县国土资源局关于丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目用地预审的批复》（丹国土预审字[2016]2号）文件；本项目用地纳入龙驹街道办事处土地利用总体规划，占地类型为耕地，不涉及基本农田，根据集约节约用地的原则，严格控制用地规模，不得改变拟用地地块的申请用途，并做好占补平衡，将补充耕地落实到位。用地单位做好上述要求工作后，可作为项目的建设用地，选址较合理。 （3）项目选址安全性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版），对于加油站的分级城市建成区建设要求见表1。 表1 加油站等级划分 级别 储罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30 柴油罐V≤50 本项目 45 汽油罐15 柴油罐7.5 本项目共设4个15m3的地埋式汽油储罐，容积为45m3，设2个15m3的地埋式柴油储罐，容积为30m3，2个15m3的地埋式汽油储罐（柴油罐折半计入总容积），容积为15m3，根据上表中关于加油站等级划分的规定，本项目属于三级站。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年局部修订版），汽油加油站的埋地油罐、加油机与站外建、构筑物的防火距离，遵守如下规定：重要公共建筑物，距埋地油罐不应小于35m，距通气管、加油机不应小于35m；周围民房属民用建筑二类保护物，距埋地油罐不应小于8.5m，距通气管、加油机不应小于8.5m；江南大道属城市道路主干道，距埋地油罐不应小于5.5m，距通气管、加油机不应小于5m。柴油加油站的埋地油罐、加油机与站外建、构筑物的防火距离，遵守如下规定：重要公共建筑物，距埋地油罐不应小于25m，距通气管、加油机不应小于25m；周围民房属民用建筑二类保护物，距埋地油罐不应小于6m，距通气管、加油机不应小于6m；江南大道属城市道路主干道，距埋地油罐不应小于3m，距通气管、加油机不应小于3m。经现场勘测，本项目江南大道距离地埋式油罐43.5m，距离通气管55.5m、距离加油机25m，西侧最近居民点距离地埋式油罐35m，距离通气管38m、距离加油机47m，丹凤县体育场距离地埋式油罐距离480m，距离通气管492m、距离加油机510m，安全距离均满足相关规定。站外建（构）筑物与加油站油罐、加油机和通气管安全距离见表2。 表2 加油站油罐、加油机和通气管与站外建（构）筑物的安全距离 单位：m 方位 站外建（构）筑物 加油站 地埋油罐 通气管 加油机 东 丹凤县体育场 （重要公共建筑物） 标准 35（25） 35（25） 35（25） 本项目 480 492 510 西 最近居民点 （二类保护物） 标准 8.5（6） 8.5（6） 8.5（6） 本项目 35 38 47 东 江南大道 标准 5.5（3） 5.5（3） 5.5（3） 本项目 43.5 55.5 25 注：1、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014修订版）中无加油站、加气站工艺设备与绿化带、河流之间安全距离的规定。 2、括号内为柴油的安全距离，括号外为汽油的安全距离。 （4）规划符合性分析 根据《商洛市成品油零售体系“十三五”发展规划》，加油站规划点设置要严格执行加油站规划间距设置原则和陕西省商务厅《关于印发〈陕西省成品油分销体系“十三五”发展规划编制工作总体方案〉的通知》（陕商函[2015]316号）的要求，不符合规划设置间距的不得增设，成品油零售分销体系发展规划须在规划期内逐年实施。本建设项目为三级标准化加油站，配套建设油库、厂区道路、绿化、亮化、管理用房等附属设施，属于商洛市成品油零售分销体系“十三五”发展规划名单（见附件），规划间距设置符合要求，符合《商洛市成品油零售体系“十三五”发展规划》。 根据《丹凤县城市总体规划（2013-2030）》，规划确定未来县域空间布局结构为“一核、两轴、三心、四片区”，其中“一核”为以龙驹寨镇、商镇、棣花镇三镇为一体的县域发展极核，是未来丹凤县域的政治、经济、文化中心，县域产业及旅游服务基地。本项目的位于规划的“一核”范围内，属于社会事业与服务业，加油站的建设可对有效服务周边居民及来往车辆。项目的建设符合《丹凤县城市总体规划（2013-2030）》。 根据《丹凤县土地利用总体规划（2006-2020）年》（2014年调整），调整范围包括龙驹街道办、蔡川镇、棣花镇、花瓶子镇、峦庄镇、商镇、寺坪镇、铁峪铺镇、土门镇、武关镇、庾岭镇、竹林关镇行政区域内的全部土地。本项目位于商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，该用地纳入龙驹街道办事处土地利用总体规划，符合国家产业政策及《丹凤县土地利用总体规划（2006-2020）年》（2014年调整）。 （5）环境合理性分析 根据现场调查，项目选址周围无风景名胜区、重点文物保护区、自然保护区、基本农田保护区、基本草原等环境敏感区，项目占地类型为耕地，不涉及基本农田，做好相关耕地占补平衡工作后，无环境保护方面制约因素。 经过以上分析判定分析，该项目可进入环评程序。 三、项目概况 1、项目名称：丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目； 2、建设单位：丹凤县兴邦工贸有限公司； 3、建设性质：新建； 4、建设地点：商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，项目西北侧为江南家具厂，南侧为原旭泰水泥厂（已废弃），东侧为丹江，距离约60m，西侧为黄庙村，距离西侧最近居民点距离35m。项目地理位置图见附图1。 5、建设内容及规模 本项目拟占地2.9亩，主要建设三级标准化加油站一座，配套建设油库、厂区道路、绿化、亮化、管理用房等附属设施。油库区设4个15 m3地埋储罐，总容积为45m3（柴油罐折半计入总容积）。其中汽油为2个15m3卧式储罐，柴油为2个15m3卧式储罐。 项目组成详细见表3。 表3 工程组成一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 加油区 加油区罩棚940m2，罩棚净空高度设计为6.5m，3台双枪双油品自吸泵型柴油加油机，3台双枪双油品自吸泵型汽油加油机 辅助工程 油罐区 储罐区186.1m2，设2台15m3汽油储罐，2台15m3柴油储罐。储油罐采用双层钢质卧式油罐，埋于地下，有良好的防腐蚀性能和导电性能 站房 由一处2 F 的站房组成，建筑面积为240m2。设置有营业室、办公室、值班室、配电控制室等 亮化 防爆等级不低于IP44级节能型照明灯具 洗手间 洗手间两间，面积约20m2 依托工程 油品来源 暂定中石化、中石油及其他石油公司，槽车拉运 生活污水处理 依托丹凤县污水处理厂 公用工程 给水 来自市政供水管网 排水 雨水经市政雨水排放管网接收。生活废水经化粪池处理后清污车定期拉运至丹凤县污水处理厂 供电 本项目供电就近接入市政供电线，室外电源采用三相四线制，380/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V 供暖 加油站夏季采用分体式空调降温（兼顾冬季采暖） 道路 加油区道路按平坡设计，分开布置出入口。站内道路为混凝土路面，长度100m。 环保工程 废水 生活废水经化粪池处理后清污车定期拉运 废气 处理 ①采用全密闭卸油 ②通气管（放空管）4根（每个油罐1根），4根放空管最终汇总到一根总放空管，高4.5m，管口带有阻火器的呼吸阀 ③密闭收集为基础的分散式油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 固体 废物 生活垃圾设置垃圾收集箱，交环卫部门及时清运 危险废物设置危废暂存间并采用专用容器贮存，交有资质单位进行处置 噪声 针对不同设备采用消声、隔声、减振等降噪措施 地下水 埋地油罐采取双层储罐，设置防渗池 环境风险 设置事故池，容积20m3，配备手提干粉灭火器10个，推车式干粉灭火器2个，采用高液位报警设施，油罐区进行防渗处理，制作应急预案 绿化 绿化率为5.17%，绿化面积100m2。装置区围墙和道路路沿之间种植非油性树冠小的花木，地面种植草坪；站前空地种植低矮花木。 |
| 6、产品组分及物性 （1）汽油 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自然点250℃，沸点30～205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71～0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品目前执行的标准《车用无铅汽油》（GB17930-1999）标准，项目使用的汽油牌号主要为92#和95#。项目汽油由槽车供货，卸车后，槽车不在项目区停留。 （2）柴油 稍有粘性的棕色液体。闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180～370℃，重柴油约350～410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。 一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品目前执行的标准为《轻柴油》（GB 252-2000）标准，项目使用的柴油牌号主要为0#和-10#，项目柴油由槽车供货，卸车后，槽车不在项目停留。 7、主要生产设备 项目加油站选用4台钢制卧式双层储油罐并埋地设置，并设置防渗池，设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及环保部环办水体函【2017】323号文关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知中的相关规定。油罐采用了加强级防腐保护层防腐，设立围堰，并在储油区四周设置防火隔墙。卸油过程采用密闭卸油方式，加油机设置在室外，并搭设防雨罩棚；加油枪采用自封式加油枪，流量不大于45L/min；固定工艺管道为无缝钢管，埋地钢管的连接采用焊接、作加强级防腐埋地敷设；油罐通气管汽油、柴油分开设置，通气管的直径不小于50mm，管口安装呼吸阀和阻火器；设置4kg（手提）干粉灭火器10个，其中2个用于站房消防，2个用于储罐及卸油口消防，6个用于加油机消防（每个加油机设置1个）；设置35kg推车式干粉灭火器2个，1个用于站房消防，1个用于储罐及卸油口消防；另设灭火毯5块，消防沙2m3，用于罐区消防。主要设备选型见表4。 表4 主要设备明细表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 1 柴油储罐 15m3，钢制双层罐，埋地设置 个 2 2 汽油储罐 15m3，钢制双层罐，埋地设置 个 2 3 加油机 3台双枪双油品自吸泵型柴油加油机 3台双枪双油品自吸泵型汽油加油机 台 6 4 自吸泵 / 台 4 5 灭火器 4kg（手提）干粉灭火器10个，2个用于站房消防，2个用于储罐及卸油口消防，6个用于加油机消防（每个加油机设置1个）； 个 10 35kg（推车）干粉灭火器2个，1个用于储罐及卸油口消防，1个用于加油区消防 个 2 4kg二氧化碳灭火器2个，用于配电房消防 个 2 6 灭火毯 / 块 5 7 消防沙 / / 2m3 8、主要原辅材料消耗情况 项目主要销售92#、95#汽油，0#、-10#柴油，油品暂定由中石化、中石油及其它石油公司供应，销售量见表5。 表5 项目主要原辅材料消耗情况一览表 项目 油料名称 年预计消耗量（t） 来源 运输方式 运入 汽油 1200 中石化、中石油及其它石油公司 槽车 柴油 700 槽车 售出 汽油 1200 各种机动车辆 柴油 700 9、总平面布置合理性分析 本项目建设地点位于商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处。本项目总平面图严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014修订版）对于加油站内设施之间的防火距离的有关规定进行设计（详见规范中表5.0.13），项目总平面布置图见附图2。 项目平面布置力求功能区分合理，生产安全、管理方便；同时，由项目总平面布置图可知，本项目站内设施之间的防火距离设计均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014修订版）以及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定。 表6 加油区内工艺设备与站内其它工艺设备及建筑物距离表 单位：m 设施名称 汽油罐 柴油罐 通气管管口 油品卸车点 加油机 汽油罐 1.5（0.5） 1.5（0.5） —— —— —— 柴油罐 1.5（0.5） 1.5（0.5） —— —— —— 通气管管口 —— —— —— 4.0（3） —— 油品卸车点 —— —— 8.0（3） —— —— 加油机 —— —— —— —— —— 站房 17.5（4） 10（3） 16.5（4） 17.5（5） 6.5（5） 站区围墙 6（3） 13.5（2） 13.5（2） —— —— 注：①上表中“——”表示规范无相关要求。 ②括号中为规范要求的防火距离，括号外为实际距离。 四、公用工程 1、供电 项目供电负荷为三级，本项目供电就近接入市政供电线，室外电源采用三相四线制，380/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V。 2、给水 项目给水来源为市政供水。站内铺设给水管道，供给至各用水点，主要为绿化用水、员工及来往客人日常冲厕及盥洗用水。依据项目可研报告及《陕西省行业用水定额的通知》规定进行核算，职工人数8人，绿化面积100m2，据此计算各用水量如表7所示。水平衡见图1。 表 7 用水量估算一览表 用水项目 用水定额 规模 日用水量(m3/d) 年用水日 年耗水量（m3/a） 工作人员 50L/人·d 8人 0.4 365日 146 来往客人 1L/人 60人 0.06 365日 21.9 绿化 2L/m2·d 100m2 2次/周 0.2m3/次 108次 21.6 合计 / / / / / 189.5 3、排水 项目排水系统采用雨、污分流制。生活污水排水系数取80%，则排放量约134.3m3/a。项目设化粪池，生活废水经化粪池处理后清污车定期拉运至丹凤县污水处理厂。 依托可行性分析：丹凤县污水处理厂位于县城东部，占地45亩，于2011年建成投运，采用CASS工艺达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入丹江，设计日处理污水1万t，丹凤县污水处理厂现日平均处理能力为0.4万t。2017年12月28号，丹凤县污水处理厂提标改造工程通过环保验收，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目位于丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，在丹凤县污水处理厂收水范围内，产生的污水主要为生活污水，产生量很小，不会对丹凤县污水处理厂产生冲击负荷，依托可行。环评要求建设单位与丹凤县污水处理厂管理部门签订污水处理协议，保证本项目污水不外排。 图1 项目水平衡图（m3/d） 4、消防 本项目加油站均按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的规定进行。建筑物之间留足够的安全防火间距，均不小于6 m，各建筑物有道路通达，站区内有环形通道，道路宽度不小于4.0m。 5、接地与防雷 项目罩棚、罐区为工业第二类防雷建筑物，其它为第三类防雷建筑物，采用避雷带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线均连接在一起，组成联合接地网。总接地电阻不大于4Ω。 五、劳动定员 项目拟用工8人，主要来源于当地。正常营运时间为昼间(06:00-22:00)，年运行天数为365天。 六、环保投资概算 本项目总投资2000万元，其中环保设施投资25.7万元，占总投资的1.29%，环保投资分配见表8。 表8 环保投资一览表 类别 主要污染源 环保措施 投入费用（万元） 设施投入 废气 工艺废气 封闭系统、油气回收装置 10.0 废水 生活污水 化粪池+清污车 1.0 地下水 加油站棚、危废暂存点等重点部位防渗工程，重点防渗区的防渗系数＜10-10cm/s，一般防渗区的防渗系数＜10-7cm/s 2.0 防渗埋地油罐池，防渗区的防渗系数＜10-10cm/s 4.0 噪声 设备运行噪声 采取选用低噪声设备，减振处理，厂界围墙隔声 2.5 固废 生活垃圾 垃圾桶，分类回收 0.2 含油废渣（危险废物） 设置危废暂存间并交有资质单位处置 1.0 环境风险 油罐高液位报警装置、灭火器材 3.0 事故池一座，容积20m3 2.0 小计 25.7 环境监测 大气 PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃 0.5万元/a 污染源 监测 废气 非甲烷总烃 3.5万元/a 废水 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 地下水 附近地下水水源井 厂界噪声 厂界四周：厂界等效A声级 运行费 / 1.0万元/a 维护费 / 0.2万元/a |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，经现场踏勘，现状为空地，存在堆土。堆土经平整后不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 丹凤位于秦岭东段南麓，地势自西北向东南倾斜,北部玉皇尖海拔2057.9m；南部雷家洞海拔412m，最大相对高差1645.9m。处北纬33°21'32"至33°57'4"、东经110°7'499″至110°49'33″之间。县城设于“百艇千蹄”、“南北辐辏”的水旱码头龙驹寨。距省会西安190km，居商洛地区中部，总面积2438km2(耕地23.6万亩)，东西长62.1km，南北宽65.5km。气候属北亚热带向暖温带过渡的季风性半湿润山地气候区，人口28万。历史上系商国、商邑、商县、商洛县之政治、经济、文化中心。因县城南临丹江、北依凤冠山而得名丹凤。 项目位于商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，项目西北侧为江南家具厂，南侧为原旭泰水泥厂（已废弃），东侧为丹江，距离约60m，西侧为黄庙村，距离西侧最近居民点距离35m。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 丹凤全境，山岭连绵，河谷纵横,为“九山、半水、半分田”的土石山区。山有秦岭三条支脉：北部蟒岭、中部流岭、南部鹘岭，简称“三岭”。河有丹江及其三条主要支流：银花河、武关河与老君河。简称“一江三河”。“三岭”与“一江三河”，岭谷相间，互相交织，大致呈“掌状”地貌。全县地势，西北较高，东南偏低，自西北向东南倾斜，北部玉皇顶(海拔2057.9m)与南部雷家洞(海拔412m)最大相对高差1645.9m。 根据地形地势，全县分三个地貌区: 河谷川塬区：海拔800m以下，面积299.8km2，占全县总面积12.5%，主要集中在“一江三河”两岸。相对高差100m左右，地面坡度1°～7°，地势比较开阔，宜于农作物生长。以商镇、龙驹、竹林关三盆地区为最著。 浅切割低山区：海拔801—1000m，面积824.6km2，占全县总面积的34.3%，主要集中于“三岭”低山地带。相对高差100～500m左右，地面坡度10°～22.5°。坡耕地多，植被稀疏，荒山秃岭面积大，水土流失较严重。小气候复杂多样，农作物多两年三熟，宜于农林牧综合发展。 浅切割中山区:海拔1000m以上，面积为1280.3km2，占全县总面积的53.2%,主要集中在“三岭”顶部。切割深度500～700m之间，一般山谷坡度为10°～35°。多沟台地，山岭植被覆盖好，水土流失低于低山区。气候高寒，农作物多一年一熟，宜于发展林牧业。 项目位于丹江东侧，河谷川塬区龙驹盆地，地势比较开阔，海拔约550m。 3、地质构造 工程区位于秦岭东南段区域构造单元内，属秦岭纬向构造体系之东秦岭褶皱带。由于受近南北向强大挤压应力的作用，形成了一系列压扭性断裂和褶皱带，组成了以近东西向为主的构造格局。工程区主要断裂有： （1）草坪～商南断层 位于盆地南侧，断层走向N60°W，倾向SE，局部倾向南，倾角70～80°，断距大，延伸远，破碎带宽30～200m，断裂带见有糜棱岩、压碎岩、角砾岩及断层泥等。中生代末由压性转为张性，并在下降盘一侧接受了一套厚达1700m的第三系河湖相堆积，挽近构造又使第三系地层发生轻度褶皱形成砂峪河向斜。 （2）竹园～杨远村断层 位于盆地北部，并切穿黄牛铺⑵皇台断裂，为草坪～商南断裂带主要分支平行断层，走向S60°E，倾向SW，断面倾角70～80°或近直立，断距大，破碎带宽度20～100m，沿断面有擦痕，压碎岩及糜棱岩。前新生代为逆断层，后期复活为正断层。 4、气候气象条件 丹凤县位于中纬度偏南，属北亚热带向暖温带过渡的季风性半湿润山地气候区。冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，四季分明。全县年平均日照时数为2056h，年总辐射量122.79Kcal/cm2。丹凤县年平均气温13.8℃。丹凤县年平均降水量为687.4mm，属商洛低值区。80%保证率的年平均降水量为560.1mm。丹凤县境内，夏季多东南风；冬季多西北风。风速年平均为3.0m/s。 5、地表水 丹凤县共有大小沟道6.28万条。平均每平方公里26条，成羽毛状、树枝型分布，山密、川疏，北长南短，谷陕交替，比降较大。其中流域面积3km2以上的河流257条，5km2以上的179条，10km2以上的78条，50km2以上的14条，100km2以上的8条，河道总长度5771km。以蟒岭为分水岭，北麓、南、北炉道河与吊蓬河为黄河水系南洛河的支流，流域面积90.8km2，占全县总土地面积的3.8%。其余丹江、武关、银花、老君等其他大小河流，均为长江水系汉江支流，流域面积2313.76km2,占全县总土地面积的96.2%。 全县地表水资源包括自源水、过境水两个部分。自源水多年平均径流量5.2亿m3；过境之丹江、银花河分别自商县、山阳县流入丹凤境，多年平均来水量8.3亿m3。合计总径流量13.5亿m3。全县地表水的利用尚不充分，境内产水人均4704m3，高于全陕西省(1500m3/人)和全国(2700m3/人)水平，但现在库塘蓄水供灌溉、发电、工业、城镇居民和农村人畜用水,只有4008万m3，人均158m3，利用率仅为7.3%，低于全国(11.1%)水平。现已建起的小水电站86处，装机容量1860kW，年发电量119万kW·h，仅分别占可开发利用水力资源的3.3%和可发电量的0.03%。 县境地表水的水质，历来较好。但中等硬水较多、软水较少，主要成分为重碳酸盐，不宜作工业锅炉用水。 本项目东邻丹江，丹江传说曾产丹鱼而得名，又称丹渊、赤水、粉青江。为汉江最长支流，亦是县境最大的干流河道。商州市城至龙驹寨丹江河段俗称“州河”，龙驹寨至河南省荆紫关河段，俗称“寨河”。丹江有北、西两个源头，北源出于商州市和蓝田分界处的秦岭南坡,，向东南流入黑龙峪，经铁炉子至黑龙口与西源汇合；西源出于牧护关以东的秦岭南麓，向东南流经郭家店、秦岭铺，至黑龙口与北源相会。黑龙口以下大致成东南流向，经商州市、丹凤于商南县汪家店乡月亮湾出陕境，又流经河南、湖北于丹江口注入汉江。全长443km，总流域面积16812km2。境内丹江西自棣花之巩家河口，东至竹林关之雷家洞，干流长94km，总流域面积1134.46km2，占全县总土地面积的47.2% 。流经县内三区一镇，20个乡，168村，流域占全县乡的48.8%、村的51.85%、总农户的54.2%。丹江水系，因受地域、地质及地貌影响，经过长期发展变化，干流两岸支流密布、犬牙交错，构成了典型的网状水系。丹江常流量为24.5m3/s。最大洪峰流量为3440m3/s (1921年)，1958年洪峰流量为1760m3/s；最小流量为0.039m3/s(1962年)，多年平均总径流量为13.5亿m3。据县水文站1959～1979年资料测定，丹江年平均输沙量253万t，最高年份为766万t(1958年，经过治山治水，近年明显下降。丹江水量丰富，水利和水力资源有较大开发利用价值。 注入丹江的支流，县境内主要有银花河、武关河、老君河，还有苗沟、对峪沟、水沟河、沙沟河、大峪河、赵沟、南沟河、刘家河、蔡河、涌峪河、资峪河、寨子沟、黄芹沟、干江河、玻璃沟河、桃花河、苏沟河、栗沟河、徐谷、白玉河等小支流。 6、地下水 丹凤地下水，丹江流域为17227.15万m3/a，炉道河流域为994.4万m3/a，全县共计18221.55m3/a。地下水可采量887万m3/a。1987年底，地下水设施开采能力120万立m3/a，仅占可采量的13.5%。 丹江北岸的县城区域，地下水静水位接近黄沙层顶板，县城井水大部取自黄沙层中。各井水位、水量和水质，小有异同。一般南部老街一线，水位浅，水量足，水质较好；北部新街一线，水位深、水量小，水质较差。县城所在的丹江南岸，冲积阶地面积较大，含水层的储水量丰富。据陕西省水文二队提供的河南乡罗家村的两个钻孔资料表明，静水位深5.38～5.9m，水量丰富，涌水量为287.88t/d～357t/d，最大涌水量达1334.1t/d，水质较好。 7、土壤 丹风土壤面积共361万亩，占总土地面积的97.1%，分为7个土类，14个亚类，27个土属，78个土种。各类土壤的分布和性能大体如下： 褐土是丹凤农业用地中最广泛的土壤类型，面积为44.14万亩，占全县总土地面积的13%，主要分布于棣花到铁峪铺，涌峪的大岭到河南百顷湾这一地域的低山丘陵和坡塬地带。一般无碳酸盐反应，淋溶作用显明，土层深厚，质地粘重，保水保肥能力强，但通透性差，易板结。 黄棕壤分布较广泛，以银花河、武关河河谷两岸阶地为主。面积达36.58万亩，占全县总土地面积的10.39%。土层深厚，质地粘重，保水保肥能力较强，但熟化程度较差，肥力水平不如褐土。 棕壤主要分布于“三岭”山地。风化淋溶作用强，粘化强度高，表层有黑色腐殖质层，以下为鲜棕色均匀体，无碳酸盐反应，土层较薄，保水保肥能力差，宜林牧业。 潮土主要分布于丹江、银花河、老君河等河流两岸的低平部位和山间谷地的沟台地上，面积2.37多万亩，占全县总土地面积的0.68%。潮土地带，地势低平，地下水位较高，出现泥沙相间的质地层次，耕性良好，熟化程度较高，保水保肥能力强，俗称为“老安地”。是主要农田土壤。 淤土分布与潮土同,主要在“一江三河”沿岸，土壤松疏多孔，质地良好，易于耕种，但有泥沙相间的土体结构，易漏水肥，是在洪积物上发育的。土体中混有大小砾面,保水保肥能力差。淤土是我县主要农业土壤之一，面积33.97多万亩，占土地总面积的9.65%。 水稻土主要分布于江河沿岸，与潮土、淤土同，由于长期种植水稻土壤受水淹而形成的土壤类型。全县有2.5万亩，占总土地面积的0.71%。一般剖面由淹育层、渗育层、母质层组成,多为稻、麦两熟种植。 紫色土主要分布于丹江南北的三级阶地。是在红砂岩风化物上发育而成的土壤类型，土层较厚，质地较粘重，淋溶淀积作用不明显，有碳酸盐反应，耕层薄，透水保肥力差。 8、植被及动植物 全县林业用地共233.63万亩，森林面积168万亩。其中，,用材林150万亩，活立木总蓄积量218.7万m3；经济林6.2万亩；防护林5.1万亩；薪炭林6.4万亩。全县森林覆盖率为46.6%。北部莽岭中山的庾岭、峦庄、留仙坪、庵底覆盖率为53.9%，活立木蓄积量为181万m3，是全县活立木蓄积量的83.6%。境内最大连片林地面积为0.3～1万亩。 全县共有各种树木174种。既有耐寒松柏，又有喜热棕榈，连“活化石”银杏亦有保留。 粮食作物主要有小麦、玉米、水稻，其次为大麦、黑麦、荞麦、谷子、糜子、高梁以及大豆、小豆、绿豆、豌豆、扁豆、豆角等豆类作物。油料作物主要有芝麻、油菜、花生、蓖麻、向日葵、核桃、油桐、黄连木(药籽树)、漆树等。其中以核桃仁、桐油、药籽油、漆油产量较丰,多销往外地。此外还有各种蔬菜和食用菌类。 山萸肉是丹凤县中药材中的特产品，产量居全省之冠。连翘、二花、天麻出产亦多。特别是天麻远销四川、两广，直至东南亚各国。其他有党参、桔梗、五味子、柴胡、红胡、苍术等，特别是“七叶一枝花”为止血珍品，枳实、枳壳古代为贡品。 野生动物：丹凤县野鸟以长尾雉、环颈雉、锦鸡为最著。其次有麻雀、喜鹊、麻野鹊、老鸦、老鹰、野扑鸽、白鹇、绿翠、金腰燕等。兽类主要有林麝（香子）、豹、毛冠鹿、大灵猫、豺、狼、狐、猪獾、水獭、貂、黄鼬（黄鼠狼）、野兔、家鼠、田鼠、飞鼠、、野猪、花面狸、豹、豹猫等40余种。 项目建设场地四周无国家级和省级保护动、植物。 9、文物保护和风景名胜区 丹凤县风景名胜有凤冠山自然景区、秦商鞅封邑（古城）、紫阳宫、商山森林公园等；文物保护单位有商山四皓碑林园。本项目周边1km内无文物保护单位，不属于风景名胜区内。 项目东邻丹江，距离约60m。丹凤丹江国家湿地公园从商州区的陈塬街办凤山村到商南县白浪镇月亮湾村，包括丹江河道河滩泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。本项目位于江南大道西侧，不在丹江河道河滩泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地范围内。根据陕西省国家级及省级风景名胜区一览表，丹凤丹江国家湿地公园不属于风景名胜区；根据中国重要湿地名录，丹凤丹江国家湿地公园不属于重要湿地；因此本项目不涉及环境敏感区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目厂址所在地环境大气监测设置两个监测点位，一个位于项目西侧上风向的敏感点，距离本项目35m，另一个位于本项目东南侧东河村，距离本项目900m。监测项目为SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃。由西安普惠环境检测技术有限公司于2018年04月13日-04月19日对进行现状监测，监测结果见表9、表10。 表9 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测 点位 采样时间 SO2 NO2 PM10 1h均值 24h均值 1h均值 24h均值 1h均值 24h均值 项目西侧居民点 2018.4.13~ 2018.4.19 0.009~0.018 0.011~0.016 0.026~0.071 0.040~0.058 0.09~0.16 0.056~0.093 东河村 2018.4.13~ 2018.4.19 0.010~0.020 0.013~0.017 0.033~0.075 0.046~0.062 0.09~0.16 0.062~0.097 标准值 0.50 0.15 0.20 0.08 -- 0.30 标准指数 0.018~0.04 0.073~0.113 0.130~0.375 0.5~0.775 -- 0.187~323 超标率 0 0 0 0 -- 0 监测结果表明：环境空气质量现状PM10、SO2、NO2均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表10 非甲烷总烃监测结果统计表 单位：mg/m3 位 置 日 期 上风向（项目西侧） 下风向（东河村） 1次值 2018年04月15日～17日 0.30～0.43 0.35～0.41 按照《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量浓度参考标准执行 2.0 超标率(%) 0 0 最大超标倍数 0 0 从上表监测结果可以看出，非甲烷总烃1次值低于《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量浓度参考标准。综合表9和表10，项目所在区域环境空气质量现状总体较好。 2、地表水环境质量现状 本次地表水监测设置1个监测断面，位于项目东侧下湾大桥上游，距离本项目130m。监测项目为pH、氨氮、BOD5、COD、粪大肠菌群、总磷、SS及石油类共8项指标，由西安普惠环境检测技术有限公司于2018年04月13日-04月15日对进行现状监测，监测结果见表11，监测点位图见附图4。 表11 地表水质量现状监测结果 监测 项目 单位 采样点位 地表水监测结果 04月13日 04月14日 04月15日 标准 标准指数 是否达标 pH值 无量纲 下湾大桥 7.98 7.74 7.81 6～9 / 是 BOD5 mg/L 下湾大桥 1.4 1.2 1.5 ≤3 0.4~0.5 是 COD 下湾大桥 12 10 13 ≤15 0.67~0.87 是 氨氮 下湾大桥 0.213 0.270 0.239 ≤0.5 0.43~0.90 是 总磷 下湾大桥 0.05 0.08 0.07 ≤0.1 0.05~0.08 是 粪大肠菌群 个/L 下湾大桥 1700 1400 1700 ≤2000 0.70~0.85 是 石油类 mg/L 下湾大桥 0.02 0.01 0.01 ≤0.05 0.20~0.40 是 SS -- 下湾大桥 11 12 10 -- -- 从地表水监测结果来看，项目区监测点的各项监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明评价区域地表水环境质量优良。 3、地下水环境质量现状 西安普惠环境检测技术有限公司于2018年04月13日-14日对项目地下水进行监测，监测点位于上游河涧村水井、下游下湾村水井和下游东河村水井，地下水监测项目包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、高锰酸盐指数、铅、氨氮、锌、六价铬、砷、镉、总硬度、石油类、总大肠菌群和溶解性总固体等共20项，监测结果见表12，监测点位图见附图4。 表12 地下水质量现状监测结果统计 单位：mg/L（除pH外） 检测日期 监测项目 监测结果 标准 是否达标 下湾村水井 河涧村水井 东河村水井 2018.4.13 K+ 1.79 1.61 1.23 / / Na+ 123 96.4 58.7 / / Ca2+ 56.8 54.3 36.8 / / Mg2+ 22.4 32.8 24.1 / / Cl- 170 109 42.0 / SO42- 122 160 120 / / CO32- ND（5） ND（5） ND（5） / / HCO3- 187 195 201 / / pH（无量纲） 7.56 7.69 7.83 6.5～8.5 是 高锰酸盐指数 0.5 0.7 0.6 ≤3.0 是 氨氮 ND（0.02） ND（0.02） ND（0.02） ≤0.50 是 锌 ND（0.05） ND（0.05） ND（0.05） ≤1.0 是 铅 ND（0.0025） ND（0.0025） ND（0.0025） ≤0.01 是 六价铬 ND（0.004） ND（0.004） ND（0.004） ≤0.05 是 砷 ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） ≤0.01 是 镉 ND（0.0005） ND（0.0005） ND（0.0005） ≤0.005 是 总硬度 246 315 214 ≤450 是 石油类 ND（0.01） ND（0.01） ND（0.01） / / 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 ≤3.0 是 溶解性总固体 623 598 437 ≤1000 是 2018.4.13 K+ 1.70 1.58 1.17 / / Na+ 119 95.6 57.3 / / Ca2+ 55.9 55.4 37.2 / / Mg2+ 21.5 31.6 23.7 / / Cl- 168 109 44.4 / SO42- 133 163 116 / / CO32- ND（5） ND（5） ND（5） / / HCO3- 194 185 198 / / pH（无量纲） 7.49 7.76 7.80 6.5～8.5 是 高锰酸盐指数 0.6 0.7 0.5 ≤3.0 是 氨氮 ND（0.02） ND（0.02） ND（0.02） ≤0.50 是 锌 ND（0.05） ND（0.05） ND（0.05） ≤1.0 是 铅 ND（0.0025） ND（0.0025） ND（0.0025） ≤0.01 是 六价铬 ND（0.004） ND（0.004） ND（0.004） ≤0.05 是 砷 ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） ≤0.01 是 镉 ND（0.0005） ND（0.0005） ND（0.0005） ≤0.005 是 总硬度 236 298 227 ≤450 是 石油类 ND（0.01） ND（0.01） ND（0.01） / / 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 ≤3.0 是 溶解性总固体 624 578 421 ≤1000 是 注：-ND表示未检出，ND括号中的数据表示方法检出限值。 从地下水监测结果来看，项目区各监测点的各项监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明评价区域地下水环境质量优良。 4、声环境质量现状 西安普惠环境检测技术有限公司于2018年04月13日对项目场地厂界噪声进行实地监测，共设4个噪声监测点，监测结果见表13。监测点位见附图4。 表13 项目场地环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 序号 监测点位 等效声级 dB（A） 评价标准（GB3096-2008） 2类、4a标准 04月13日 昼间 夜间 昼间 夜间 1 1#项目北侧厂界 54.2 46.3 2类标准：60 2类标准：50 2 2#项目南侧厂界 54.6 46.0 3 3#项目西侧厂界 53.4 45.1 4 4#项目东侧厂界 55.7 46.9 4a类标准：70 4a类标准：55 根据监测结果，项目东厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余场界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，项目西北侧为江南家具厂，南侧为原旭泰水泥厂，东侧为丹江，西侧为黄庙村，距离西侧最近居民点距离35m。项目周边环境示意图见附图3，主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 环境要素 保护对象名称 方位 距离(m) 保护人群 （户数/人数） 保护级别 环境空气 信合佳苑 S 140 约240户/840人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 下湾村 S 145 约300户/1100人 黄庙村 W 35 约160户/560人 河南村 S 285 约190户/660人 东河村 E 280 约260户/910人 地表 水环境 丹江 E 60 / 《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002） Ⅱ类标准 地下水环境 项目周边 / / 周边人群 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 信合佳苑 S 140 约240户/840人 《声环境质量标准》（GB22337–2008） 2类标准 黄庙村 W 35 约160户/560人 下湾村 S 145 约300户/1100人 环境风险 具体见风险专章

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2010）中二级标准；NMHC（非甲烷总烃）参照《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量浓度参考标准执行； 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 3、地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、污水禁止排放； 2、废气排放：施工期废气排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）； 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废物：一般废物执行《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求；危险废物排放执行《危险废物危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）的相关规定； 5、其他工作要素的评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生废水主要为生活污水和绿化用水，废水不外排。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划（2016－2020年）》，建议废气总量控制因子为VOCs。建议本项目非甲烷总烃（以VOCs计）总量为0.543t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期间工艺流程及产污环节见图2。 图2 加油站施工期工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程及产污环节见图3。 图3 加油站工艺流程及产物环节图 运营期工艺流程说明： （1）汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油（柴油）的外售作业。 （2）油罐车卸油：由成品油罐车将燃料油运至加油站处，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸至各储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，部分气体通过呼吸阀排出，形成了卸油过程油气的排放。 （3）储油：成品油在储罐内精置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，使得油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了储油过程油气的排放。 此外，地埋油罐每2年需要检修、清理一次，会有油垢产生。 （4）加油：在箱车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地油罐中的油品送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。加油过程产生的油气经油气回收装置收集后，有少量的油气在车用油箱的加油口处无组织排放。 主要污染工序： 1、施工期 本项目施工期为5个月，施工期对环境的影响主要是施工扬尘、废气、施工噪声、固体废物及废水，对项目建址地周围环境会造成短期不利影响。 （1）工程施工期开挖、填埋、装运土石方，以及建筑材料堆放等过程产生的扬尘，另外，施工燃油机械及运输工具会排放废气。施工过程扬尘和机械废气均为无组织排放，对周围空气环境产生一定的影响。 （2）施工期噪声源主要是挖土机、堆土机、装载机和电焊机等，声级一般在75～110dB(A)，对周围声环境产生一定的影响。 （3）建设施工过程中会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。 （4）施工期产生废水主要是生活废水，场地内设置环保型厕所，定期清掏。基本无生产废水产生。 （5）本项目土建施工较少，对周边土壤环境影响微弱。 （6）本项目占地2.9亩，项目施工建设过程中涉及少量的开挖，会造成局部的景观破坏。开挖地面和土地平整过程中会产生少量的土方，这些临时堆放的挖方在一定时期内形成新的地表土壤，经雨水冲刷，将会产生较轻的水土流失。项目建成后区域植被状况将会得到根本的转变，原声植被将会被人工植被取代，小范围内植被破坏，但是，项目施工期结束后场地经过平整，进行绿化，可弥补项目施工过程中对生态的影响。 2、营运期 （1）废气 项目运营期产生的大气污染物主要来自于加油站运行过程中无组织排放的非甲烷总烃气体。 加油站主要大气污染物为卸油、储存、加油作业等过程产生的油气，属无组织排放，油气主要成分为非甲烷总烃。项目拟采取以密闭收集为基础的分散式油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统。本项目拟选取的油气回收系统有卸油油气回收系统（回收效率95%）和加油油气回收系统（回收效率93%）。本项目汽油、柴油年销售量分别为1200t、700t。参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，在卸油、储油及加油工序中汽油非甲烷总烃排放因子及非甲烷总烃排放量见表15。 表15 烃类气体排放表 项目 排放系数 烃类气体产生量（t/a） 油气回收效率 烃类气体排放量（t/a） 卸油工序油气 2.3kg/t 汽油 2.76 95% 0.139 0.027kg/t 柴油 0.019 储油工序油气 0.16kg/t 汽油 0.192 / 0.192 柴油忽略不计 加油工序油气 2.49kg/t 汽油 2.99 93% 0.212 0.048kg/t 柴油 0.034 合计 / 5.995 / 0.543 （2）废水 项目运营期间产生的废水主要为站区职工及流动人员产生的生活污水，主要污染物有COD（340mg/L）、SS（220mg/L）、氨氮（24mg/L）等。生活污水产生量约为0.37m3/d，134.3m3/a，项目设化粪池，生活废水经化粪池处理后清污车定期拉运至丹凤县污水处理厂。 （3）噪声 本项目噪声源主要来自加油站自吸泵、加油机等设备运行时产生的噪声，其次还有进出站区的车辆噪声，噪声值约为70~80 dB(A)，具体见表16所示。 表16 主要设备噪声源强 单位：dB 序号 设备名称 源强 数量（台） 降噪措施 1 加油机 70 6 选用低噪声设备，减振处理，利用围墙隔声 2 自吸泵 80 4 选用低噪声设备，减振处理，利用围墙隔声 （4）固体废物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾及油罐清理产生的少量含油废渣。 根据《环境统计手册》，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，加油客人生活垃圾按每人每天0.1kg计，则本项目生活垃圾最大产生量约为3.65t/a。 根据建设单位提供的资料，油罐沉渣年产生量约为30kg/a。 A. 本项目产生的固废情况见表17所示。 表17 建设项目固废产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 1 生活垃圾 职工生活、流动客人 固态 废纸、果皮等 3.65 2 含油废渣 油罐沉渣 固态 含油废渣 0.03 B. 固体废物属性判别 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果见表18。 表18 固体废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要 成分 是否属于固体废物 判定依据 1 生活垃圾 职工生活、流动客人产生 固态 废纸、果皮等 是 定义：丧失原有价值的固态物品 2 含油废渣 油罐沉渣 固态 含油废渣 是 定义：丧失原有价值的固态物品 C. 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表19。 表19 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 生活垃圾 职工、流动客人产生 否 / 2 含油废渣 油罐沉渣 是 HW08 251-001-08 （5）土壤环境污染 本项目土壤污染主要来自成品油泄漏、危废暂存间废液以及化粪池废水下渗对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强厂区储罐以及化粪池防渗进行防治的。 本项目油罐采用双层钢质卧式罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池采用钢筋混凝土结构进行防渗，定期清污车拉运，避免项目废水下渗污染附近的土壤；危废暂存间地面严格进行防渗，避免危废储存过程中的废液下渗污染土壤。 （6）环境风险 本项目存在的环境风险主要是储油罐的事故泄漏、着火或爆炸及自然灾害可能造成对环境造成影响，加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、对大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。具体见风险评价专题。 风险评价小结：（1）本项目危险物质为汽油、柴油，主要事故类型为火灾和爆炸，具有较大的潜在危险性。 （2）本项目与周边建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，环评要求建设单位按加油站安全评价中提出的安全管理相关要求，采取必要的安全措施。 （3）对本项目提出了严格的环境风险管理，提出了本项目的风险防范措施。 综上所述，项目风险水平可以接受，项目在选址满足可研和环评各项要求前提下，设计、施工、运营过程中切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油 | 非甲烷总烃 | 2.779t/a | 0.139t/a |
|  | 储油 |  | 0.192t/a | 0.192t/a |
|  | 加油 |  | 3.024t/a | 0.212t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 134.3m3/a | COD | 340mg/L 0.046t/a | 289mg/L 0.039t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L 0.021t/a | 145.6mg/L 0.020t/a |
|  |  | SS | 220mg/L 0.030t/a | 154mg/L 0.021t/a |
|  |  | 氨氮 | 24mg/L 0.003t/a | 24mg/L 0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.65t/a | 3.65t/a |
|  | 油罐沉渣 | 含油废渣 | 0.03t/a | 0.03t/a |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为加油机、自吸泵等工作噪声，以及进出站的车辆噪声，设备噪声源强一般为70~80 dB(A)。 |
| 其 它 | 环境风险：项目存在油罐泄漏、火灾爆炸等风险。 |
| 主要生态影响： 本项目占地面积为1933.43m2（2.9亩），工程建设占用该部分土地，并以砖、混凝土建筑物和道路代替原地表，局部生态环境受到影响，项目建成运行后，绿化面积100m2，可减少对周围生态环境的影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 一、环境空气影响分析 施工期间，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及天气条件等诸多因素关系密切。本项目施工期主要污染及其环境影响分析如下： 1、施工扬尘影响分析 （1）施工造成的建筑扬尘 施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。表20为某施工场地实测资料。 表20 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位 上风向 下风向 1号点 2号点 3号点 4号点 5号点 距尘源距离 20m 10m 50m 100 200m 浓度（mg/m3） 0.244～0.269 2.176～3.435 0.856～1.491 0.416～0.513 0.250～0.258 参考标准值 拆除、土方及地基处理工程≤0.8mg/m3 基础、主体结构及装饰工程≤0.7mg/m3 参照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）标准限值（拆除、土方及地基处理工程≤0.8mg/m3，基础、主体结构及装饰工程≤0.7mg/m3），从表20可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~1.75倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。 b、施工场地至下风向距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.4倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m范围内。此范围内无敏感目标分布，影响较小。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料及土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工场地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表21 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车 速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1.0 (kg/m2) 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.10 0.172 0.233 0.289 .34 0.574 15（km/h） 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.8 4 1.436 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省2018年铁腕治霾“1+9”行动方案》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省重污染天气应急预案》（陕政函〔2014〕126号）、《商洛市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》及《商洛市建筑工程扬尘污染防治管理办法》等的相关要求进行施工。施工期扬尘的主要防治措施如下： 1）严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； 2）遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业； 3）建设施工工地必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥4.0m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； 4）运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； 5）建筑施工场地出口设置冲洗平台，规范施工车辆出场前的冲洗作业，防止带泥出场； 6）施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化； 7）及时清理堆放在场地和道路上的弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； 8）结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染； 9）施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂； 10）采取喷水洒水湿法作业。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； 11）在进行易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施，并有专人负责。 本项目距西侧最近的敏感点约35m，施工现场采取以上措施后，对周围大气环境影响较小。 （3）施工机械废气影响分析 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。 ②车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC等，车辆为间断运行，工程在加强施工机械保养、使用污染物排放符合国家标准的运输车辆并加强车辆保养，使之处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，可减少尾气排放对环境的污染，对大气环境影响较小。 二、声环境影响分析 施工期噪声主要是土建工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声，其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声及汽车运输噪声。 项目拟采用的部分施工机械设备环境影响情况见表22。 表22 施工机械噪声值及相应限值表 单位：dB(A) 机械名称 距声源10m处 距离声源35m处 施工场界噪声排放标准 噪声值 平均值 平均值 昼间 夜间 挖土机、推土机 80-98 87 56 70 55 装载机 93-110 105 74 70 55 电焊机 75-95 85 54 70 55 由上表可看出，最大噪声源噪声约为110dB(A)，本项目西侧敏感点距本项目35m。经预测，在不采取措施的情况下，装载机在施工过程中略有超标，通过采取围墙阻挡以及设置减震等措施，施工噪声能得到有效控制，施工噪声对该敏感点影响较大。 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，环评要求采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定； ②目前周边敏感点较多，对声环境质量要求较高，因此本项目夜间（22：00~次日6：00）必须禁止高噪声设备施工作业，以避免噪声扰民。如工艺需要夜间施工，应得到当地环保行政主管部门的批准，并及时通告周围居民； ③选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，与地面保持良好的接触，使用减震基座，降低噪声。作业时设置围挡，降低高噪声设备对周围环境的影响。合理安排施工机械的组合，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； ④加强车辆的管理，合理安排运输路线，建材、出土等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛； ⑤合理布局施工现场，设备运行应尽量远离附近敏感点，避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以免局部声级过高，必要情况下对西侧环境敏感点安置隔声窗等措施减缓噪声的影响。 由于施工噪声影响时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短期内对声环境产生一些影响，施工结束后噪声影响消失。执行上述措施后，工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的，施工噪声对周边声环境影响较小。 三、地表水环境影响分析 施工期间产生的污水主要有基础施工过程中泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产废水和施工人员产生的生活污水。生产废水中主要含有泥砂，石油类等污染物；生活污水中主要含有COD、SS等污染物，产生量以50L/d·人（15人）计，污水产出系数0.8，则生活污水排放量约为0.6m3/d。施工场地内设置环保型厕所，定期清掏。 项目施工期间，对施工场地所产生的污水应加以管理、控制，不得随意排放，施工生产废水应设置沉淀池，经沉淀处理后循环利用。项目施工期较短，产生的污水很小，通过采取环评提出的措施处理后不会对丹江水体产生影响。综上，施工期对地表水环境影响较小。 四、固体废物影响分析 建设施工过程中会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按15人计算，生活垃圾产生量约7.5kg/d。施工期间建筑垃圾，分类存放、加强管理；生活垃圾应及时清理，运往垃圾填埋场进填埋。运输建筑垃圾时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输至丹凤县建筑垃圾填埋场；运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土限高，防止沿路抛洒以及控制车速降低道路扬尘；如条件允许，建议使用密闭车体运输。同时工程承包方应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员生活区的环境卫生质量。 通过上述措施处理后，施工期固废不会随意倾倒到丹江，不会对丹江产生不利的影响。 五、土壤环境影响分析 项目施工期土建项目较少，施工期加强对施工废水的收集处置，防止建筑机械废油的跑、冒、漏、滴，可有效控制对项目施工场地土壤的影响。 六、生态环境影响分析 项目施工对土方开挖过程采用相应的防治措施，地基处理等工程尽量避开雨季，施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，严格管理，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作，最大限度的避免水土流失。项目建成后绿化后可弥补施工期对环境的破坏。 项目施工期环境管理见表23。 表23 施工期环境管理要求 项目 环 保 要 求 环 境 空 气 （1）必须对施工区域实行封闭，设置1.8m以上的硬质围挡，尽量使用商品混凝土。 （2）所有建设施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不能带泥土驶出工地。 （3）遇到可造成扬尘污染的4级以上风力，应停止土方施工，并采取防尘措施。 （4）所有运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密。 水 环 境 （1）施工废料、地表清除物不得倾倒在水体附近，应及时清运或按环保部门的规定进行处理。 （2）施工中冲洗水排入沉淀池重复使用。 声 环 境 （1）合理布设施工机械，强噪声施工机械在夜间应停止施工作业。 （2）施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意对机械的维修、养护和正确操作。 生 态 环 境 （1）绿化工程与主体工程同步进行。 （2）确保建筑垃圾运往丹凤县指定建筑垃圾堆放点。 水 土 保 持 （1）严禁在大风、大雨天气下施工。 （2）严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场和弃方堆放场所，以防止对植被破坏范围的扩大。 （3）加强施工期管理，加快进度，减少施工期水土流失的产生。 环保管理 项目运营期环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的大气污染物主要来自于加油站运行过程中无组织排放的非甲烷总烃气体。加油站主要大气污染物为卸油、储存、加油作业等过程产生的油气，属无组织排放，非甲烷总烃产生总量为5.995t/a。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关技术措施要求，加油站卸油、储油和加油时排放的油气应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 本加油站采用地埋式储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性较好。为减少加油站卸油、储油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目拟采取以密闭收集为基础的分散式油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统。本项目拟选取的油气回收系统有卸油油气回收系统（回收效率95%）和加油油气回收系统（回收效率93%）。油气回收系统如图3所示。 图3 油气回收系统示意图 卸油油气回收系统：当装满挥发性油料的储油罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸气的混合气体所填充。油罐车在加油站卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中。卸油油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或其它方式处理。卸油油气回收系统回收油气效率约为95%。 加油油气回收系统：这种油气回收系统主要是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原来会由汽车油箱逸散于空气中的油气由加油枪、抽气电动机汇入油罐内。常采用“蒸汽平衡”加油回收系统，即利用汽油和油气相互交换比例接近于1:1的原理进行回收。该回收系统主要依靠加油枪油管口的面板与机动车油罐口之间的密封链接来完成。利用一根同轴胶管的链接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。加油油气回收系统回收油气效率约为93%。项目非甲烷总烃气体具体排放量见表24。 表24 烃类气体排放表 项目 排放系数 烃类气体产生量（t/a） 油气回收效率 烃类气体排放量（t/a） 卸油工序油气 2.3kg/t 汽油 2.76 95% 0.139 0.027kg/t 柴油 0.019 储油工序油气 0.16kg/t 汽油 0.192 / 0.192 柴油忽略不计 加油工序油气 2.49kg/t 汽油 2.99 93% 0.212 0.048kg/t 柴油 0.034 合计 / 5.995 / 0.543 项目在采取上述油气回收措施的条件下，烃类气体的排放量较小，类比同类项目《陕西华银电力实业发展有限公司陕汽南门加油站》验收监测数据，加油站非甲烷总烃无组织排放平均浓度为0.65mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即：非甲烷总烃无组织排放浓度≤4.0 mg/m3。同时，也低于经二次回收系统处理后的非甲烷总烃排放浓度≤25g/m3。环评要求通过采用二次油气回收系统，确保运营期油气二次回收系统处理后的非甲烷总烃排放浓度≤25g/m3。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求，卸油油气排放控制应做好以下方面内容： ①卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； ②卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密闭式快速接头和帽盖； ③连接软管应采用DN100mm的密闭式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油； ④连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm。 储油油气排放控制应做好以下方面内容： ①所有影响储油油气气密性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证小于750Pa时不漏气； ②埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测量功能的电子式液位测量系统； ③应采用符合相关规定的溢油控制措施。 加油油气排放控制应做好以下方面内容： ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集； ②油气回收管线应坡向油罐，坡度不小于1%； ③加油油气管线覆土、地面硬化施工前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻； ④加油软管应配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油； ⑤严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 采取上述措施后，项目废气可达标排放，不会对西侧敏感点造成影响，运营期环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水 本项目产生废水主要为职工及流动人员产生的生活污水。项目生活污水排水量为0.37m3/d，134.3m3/a。项目设化粪池，生活废水经化粪池处理后清污车定期拉运至丹凤县污水处理厂。 表25 项目生活污水排放情况一览表 排放 生活污水 废水排放量 （m3/a） COD BOD5 SS 氨氮 产生 情况 浓度(mg/L) 340 160 220 24 134.3 产生量（t/a） 0.046 0.021 0.030 0.003 化粪池去除率（%） ≥15 ≥9 ≥30 / 排放 情况 排放浓度（mg/L） 289 145.6 154 24 排放量（t/a） 0.039 0.020 0.021 0.003 综上，营运期本项目产生的生活污水对区域水环境质量影响较小。 （2）地下水 ①影响分析 A、正常工况 本项目产生废水主要为生活污水，污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。正常工况下，项目产生的废水经化粪池处理后罐车定期拉走用于田地施肥，化粪池采取防渗处理，阻断污染物下渗的途径。加油站地埋油罐按要求采取双层储罐，设置防渗池，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入地下水。 因此，在正常情况下，污染源从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，污染物渗入地下水可能性很小。 B、非正常工况 非正常工况是指项目油罐区泄漏的石油类及化粪池泄露的污水，对地下水造成污染。本项目油罐采用双层埋地油罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小。 ②地下水环境保护措施 A、加油站油罐 根据环保部环办水体函【2017】323号文关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知，要求本项目埋地油罐采取双层储罐，设置防渗池、开展地下水日常监测并制定应急预案，具体内容如下： 1）双层罐设置 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。 2）防渗池设置 防渗池的设计应符合下列规定： Ⅰ.防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 Ⅱ.防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。本项目共设4个储油罐，建设2个防渗池。 Ⅲ.防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 Ⅳ.防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 Ⅴ.防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 Ⅵ.防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 Ⅶ.防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： a.检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 b.检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm。 c.检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 d.检测立管周围应回填粒径为10～30mm的砾石。 e.检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 Ⅷ.装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施，埋地加油管道应采用双层管道，具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 ③地下水日常监测 1）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内，本项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，需设置一个地下水监测井。 2）本项目地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，位于下湾村和东河村，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 3）地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。 4）地下水监测指标及频率 a.定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b.定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表26。 表26 加油站地下水监测项目表 指标类型 指标名称 指标数量 特征指标 挥发性有机物 萘 1 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯 5 甲基叔丁基醚 1 B、化粪池 ① 要求化粪池的地板及壁板进行防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 ② 加强巡检，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 因此，项目对可能产生地下水的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护站内环境管理的前提下，可有效控制站内地下水被污染的情况。 C、危险废物暂存间 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行基础防渗。 本项目分区防渗情况见表27。 表27 分区防渗措施一览表 序号 分区类别 区域 防渗措施 防渗技术要求 1 重点防渗区 储油罐区、隔油池、隔油池及管道、危险废物暂存间 1、埋地油罐采用双层油罐，按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的其他规定。 2、隔油池及管道、采用“防渗钢筋混泥土+环氧树脂涂层或HDPE土工模”进行防渗处理。危险废物暂存间设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰。 4、对隐蔽工程做好影像留底，作为竣工验收相应的证明材料。 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 2 一般防渗区 卸油平台、加油罩棚区以及站内道路 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 3 简单防渗区 站房 一般地面硬化、黏土夯实 一般地面硬化 综上所述，项目经采取以上防渗措施处理后，对西侧敏感点及项目区域地下水环境影响较小。 3、噪声影响分析 （1）噪声源强及距厂界距离 加油机、自吸泵等设备噪声，噪声源强为70～80dB(A)。各个设备噪声源强和距离厂界距离见表28。 表28 项目高噪设备源强及治理措施 序号 声源位置 噪声源 距项目厂界距离 m 治理前声级dB(A) 防治措施 治理后声 级dB(A) 1 室外 加油机1 E20 S21.7 W20 N5 70 选用低噪声设备，减振处理，利用围墙隔声 55 2 加油机2 E35 S21.7 W35 N5 70 55 3 加油机3 E50 S21.7 W50 N5 70 55 4 加油机4 E20 S21.7 W18 N17 70 55 5 加油机5 E35 S21.7 W33 N17 70 55 6 加油机6 E50 S21.7 W43 N17 70 55 7 室内 自吸泵1 E3 S21.5 W62 N15.2 80 选用低噪声设备，减振处理，室内隔声 60 8 自吸泵2 E3 S21.5 W62 N15.2 80 60 9 自吸泵3 E3 S21.5 W62 N15.2 80 60 10 自吸泵4 E3 S21.5 W62 N15.2 80 60 （2）预测模式 预测计算选用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 ① 单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A) ② 多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) ③ 预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A) （3）预测结果及评价 项目噪声预测结果见表29。 表29 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 噪声贡献值 45.7 47.1 46.8 41.2 标准 2类：昼间60 夜间：50 4类：昼间70 夜间：55 监测结果表明，本项目通过选用低噪声设备，设备采取减振、围墙隔声等措施后，东、北、西厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）敏感目标处预测结果 本项目距离最近敏感目标位于项目西侧35m处，敏感目标的预测结果见表30。 表30 敏感目标噪声预测结果 Leq:dB(A) 敏感目标 时段 方位 距离（m） 贡献值 背景值 预测结果 增加值 评级标准 丰阳明珠花园小区 昼间 西侧 35 26.1 53.4 53.41 0.01 昼间：60 夜间：50 夜间 26.1 45.1 45.15 0.05 由表28的预测结果可知：建设项目建成运行后，最近敏感点昼、夜间预测值分别为53.41 dB（A）、45.15 dB（A），敏感点声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 同时为确保项目产生的噪声不对周围环境造成影响，企业还应采取以下措施： （1）站区四周布置绿化带，可有效减轻噪声对周围环境的影响； （2）设备选型尽可能选择低噪声设备，同时针对采取消声、隔声、减振等降噪措施； （3）加强管理，站区设置限速标志、车辆引导标识等对站内车辆的通行进行控制，夜间禁止加油车辆鸣笛。 4、固体废弃物影响分析 本项目运营期固体废弃物主要包括职工及流动客人的生活垃圾和清理油罐产生的危险废物，各类固废产生量及利用处置方式见表31。 表31 建设项目固废产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 1 生活垃圾 职工生活、流动客人产生 固态 废纸、果皮等 3.65 2 含油废渣 油罐沉渣 固态 含油废渣 0.03 ①生活垃圾：项目劳动定员共8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目职工生活垃圾产生量约为1.46t/a；项目流动客人数约为60人/d，按每人每次产生生活垃圾0.1kg计，则顾客产生生活垃圾为2.19 t/a。项目生活垃圾产生总量为3.65t/a。 ②危险废物：油罐清理废渣 项目供油品质比较稳定，油罐清理频次较低，按2年清理一次计算。油罐清理所产生的废渣属于危险废物。本项目油品稳定，废渣产生量较小，约合0.06t/次（0.03t/a）。项目采用抽渣的方式进行油罐清理。环评要求清洗油罐应委托专业的清洗公司清洗，本项目所产生的废渣由有资质的单位统一处置。 本项目产生的危险废物，要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，设置危废暂存间，配备符合要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，对危险废物贮存装置进行明显标识。环评要求建设单位与有危废处理资质的单位签订相关危废回收处置协议，同时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求建立危险废物转移联单制度，保证危废得到安全合理处置。 按照环评提出的固废管理措施，本项目固废对外环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目土壤污染主要来自成品油泄漏、危废暂存间废液以及化粪池废水下渗对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强厂区储罐以及化粪池防渗进行防治的。 本项目油罐采用双层钢质卧式罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池采用钢筋混凝土结构进行防渗，定期清污车拉运，避免项目废水下渗污染附近的土壤；危废暂存间地面严格进行防渗，避免危废储存过程中的废液下渗污染土壤。 6、风险评价 本项目存在的环境风险主要是储油罐的事故泄漏、着火或爆炸及自然灾害可能造成对环境造成影响，加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、对大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。具体见风险评价专题。 风险评价小结：（1）本项目危险物质为汽油、柴油，主要事故类型为火灾和爆炸，具有较大的潜在危险性。 （2）本项目与周边建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，环评要求建设单位按加油站安全评价中提出的安全管理相关要求，采取必要的安全措施。 （3）对本项目提出了严格的环境风险管理，提出了本项目的风险防范措施。 综上所述，项目风险水平可以接受，项目在选址满足可研和环评各项要求前提下，设计、施工、运营过程中切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 五、环境管理及监测计划 （1）环境管理 本项目运营期的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做好以下方面的工作： ① 建立环境管理台账，并接受丹凤县环境保护局检查。台账内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料；F、环保设施运行能耗情况等。 ② 把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 ③ 实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 ④ 建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。 ⑤ 对公司员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向各部门员工进行针对性地宣讲。 ⑥ 定期对员工进行必要的身体检查，保证职工身体健康。 （2）污染物排放清单 本项目运营期污染物排放情况见表32。 表32 本项目污染物排放清单 类别 项目 排放情况 治理措施 处理 效率 预期目标 排放量 排放浓度 废水 生活污水 COD 0.039 t/a 289 mg/m3 化粪池 COD≥15% BOD5≥9% SS≥30% 清污车拉运，不外排 BOD5 0.020 t/a 145.6mg/m3 SS 0.021t/a 154mg/m3 氨氮 0.003 t/a 24 mg/m3 废气 非甲烷总烃 卸油 0.139t/a / 卸油油气回收系统 ≥95% 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2007）的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 储油 0.192t/a / / 加油 0.212t/a 加油油气回收系统 ≥93% 固废 生活垃圾 3.65t/a / 由环卫部门统一收集处理 100% 无害化处理 油罐沉渣 0.03t/a / 设专用容器，交有资质单位处置 100% 《危险废物危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 噪声 加油机机、自吸泵等设备噪声，噪声源强为70～80dB(A)之间 采取选用低噪声设备，减振处理，隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 （3）监测计划 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 根据本项目的环境影响分析，营运期的监测项目主要为废水、噪声，这些项目的监测可以委托具有监测资质的单位定期进行。本项目监测计划见下表。 表33 营期环境监测计划 类别 监测地点 监测指标 监测频次 控制指标 污染源监测 废气 厂界上、下风向，两个监测点 非甲烷总烃 每年一次 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 地下水 埋地油罐区下游地下水监控井，位于下湾村水井和东河村水井 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 每年一次 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 厂界噪声 厂界，四个监测点位 Leq（A） 每年一次 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 环境监测 环境空气 PM10、SO2、NO2，厂区一个监测点位 厂区内 每年一次 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量浓度参考标准 （4）总量控制 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划（2016－2020年）》，建议废气总量控制因子为VOCs。建议本项目非甲烷总烃（以VOCs计）总量为0.543t/a。 （5）环保措施 项目环保措施见表34。 表34 项目环保措施一览表 类别 排放源 污染源名称 治理措施 预期目标 大气污染物 卸油、加油 非甲烷总烃 封闭卸油、加油油气回收装置 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2007）的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 水污染物 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池+清污车 废水不外排 固体废物 办公室 加油站 生活垃圾 分类收集，定点堆放，交环卫部门统一处理 无害化处理 油罐 含油废渣 设置危废暂存间并设专用容器，交有资质单位处置 《危险废物危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 地下水 油罐区 石油类 埋地油罐区下游设地下水监控井，位于下湾村水井和东河村水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 环境风险 油罐区、加油区 石油类 事故池、油罐高液位报警装置、灭火器材 / 噪声 加油机机、自吸泵等设备噪声，噪声源强为70～80dB(A)之间 采取选用低噪声设备，减振处理，隔声处理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、加油 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收系统（回收效率95%）和加油油气回收系统（回收效率93%） | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 氨氮 | 化粪池+清污车拉运 | 废水不外排 |
| 固 体 废 物 | 办公室 加油站 | 生活垃圾 | 分类收集，定点堆放，交环卫部门统一处理 | 无害化处理 |
|  | 油罐 | 含油废渣 | 设置危废暂存间，交有资质单位进行处置 |  |
| 噪 声 | 针对项目生产过程中的机械设备噪声，厂方采取厂区绿化、减振、隔声等治理措施，有效地降低生产过程产生的噪声对周围环境的影响。 |
| 其 他 | 采用双层钢质卧式油罐及高液位报警设施，底部采用混凝土垫层、沥青麻丝填实等防渗措施，建立健全安全制度等，环境风险可接受。 |
| 生态保护措施及预期效果 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 本项目绿化面积100m2，绿化系数为5.17％。绿化措施有利于吸声降噪、净化空气和美化环境，对于改善和保护局部生态环境具有积极的促进作用。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目是丹凤县兴邦工贸有限公司投资2000万元建设的加油站项目，项目位于商洛市丹凤县城江南大道(原旭泰水泥厂与江南家具之间)处，项目西北侧为江南家具厂，南侧为原旭泰水泥厂，东侧为丹江，西侧为黄庙村，距离西侧最近居民点距离35m。本项目已取得《丹凤县国土资源局关于丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站建设项目用地预审的批复》（丹国土预审字[2016]2号）文件。 本项目主要建设三级标准化加油站一座，配套建设油库、厂区道路、绿化、亮化、管理用房等附属设施。采取地埋式储油罐、密闭卸油作业，油罐总容积45m3，分四个储油罐，单罐容积15m3，其中：汽油罐2个共30m3，柴油罐2个共15m3（柴油罐折半计入总容积），税控加油机6台，每台加油机配有双枪，加油雨棚面积940m2，站房设计二层，面积共240m2，占地总面积1933.43m2。 2、区域环境质量现状 （1）环境空气：环境空气质量现状PM10、SO2、NO2均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃1次值低于《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量浓度参考标准限值，项目所在区域环境空气质量现状总体较好。 （2）地表水项目区各监测点的各项监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明评价区域地表水环境质量优良。 （3）项目区各监测点的各项监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明评价区域地下水环境质量优良。 （4）声环境：项目东厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余场界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境良好。 3、建设项目环境影响分析 项目建成运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）空气环境影响分析 该项目运营期油品销售过程中非甲烷总烃的排放量很低，经卸油、加油油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃的无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 （2）水环境影响分析 项目营运后日产生污水量为0.37m3/d，全年排水量为134.3m3。项目设化粪池，生活废水经化粪池处理后清污车定期拉运至丹凤县污水处理厂，水环境影响较小。 本项目严格按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求，落实好工程中地下水污染防治、控制及监测措施。项目营运期对区域地下水环境质量影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要为加油机、自吸泵类等设备噪声，噪声源强为70～80dB(A)。本项目通过选用低噪声设备，设备采取减振、围墙隔声等措施后，东、南、西厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。 建设项目建成运行后，距离本项目最近敏感点昼、夜预测值为53.41 dB（A）、45.15 dB（A），敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 该项目主要固体废弃物为职工及流动客人产生的生活垃圾，年产生量约为3.65t/a。生活垃圾应分类收集，定点堆放及时交环卫部门处理。地埋油罐每2年需要检修、清理一次，会有油垢产生，产生的含油废渣产生量为0.06t/次，0.03t/a；按国家《危险废物名录》规定，属危险废物(HW08废矿物油)。收集暂存后交有资质单位处置，对外环境影响较小。环评要求清洗油罐应委托专业的清洗公司清洗，本项目所产生的废渣由有资质的单位统一处置。 （5）土壤环境影响分析 本项目油罐采用双层钢质卧式罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池采用钢筋混凝土结构进行防渗，定期清污车拉运，避免项目废水下渗污染附近的土壤；危废暂存间地面严格进行防渗，避免危废储存过程中的废液下渗污染土壤。 （6）环境风险评价分析 项目风险水平可以接受，项目在选址满足可研和环评各项要求前提下，设计、施工、运营过程中切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 4、环境可行性结论 项目所在地环境质量较好；在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，生产、生活废水全部综合利用，固体废物得到合理处置或利用，生态环境得到有效保护，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求；环境风险可以控制在当地环境允许的程度。因此，从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。 二、要求： 1、为了确保安全生产，避免事故发生，站内要设有的防火、防爆安全措施，设置连锁保险装置和自动消防灭火系统；制定详细的操作规范和事故应急预案；经常对员工进行安全环保教育，建立具有可操作性的安全检查制度。 2、油罐沉渣，属危险废物(HW08 251-001-08)，集中收集后委托有资质单位进行处置。环评要求清洗油罐应委托专业的清洗公司清洗，本项目所产生的废渣由有资质的单位统一处置。 三、建议 1、为减少站内的扬尘，建议及时清扫洒水， 2、尽可能利用有限空间，提高绿化率。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日