# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 丹凤县丹江景观及附属设施安装工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县水务局 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 闫泳吉 |
| 通讯地址 | 陕西省商洛市丹凤县北新街58号 |
| 联系电话 | 15029155508 | 传真 | - | 邮政编码 | 726200 |
| 建设地点 | 陕西省商洛市丹江河道丹凤县城区段，丹江一号桥和三号桥之间 |
| 立项审批部门 | 丹凤县发展改革局 | 批准文号 | 丹发改发[2017]233号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | N7850城市公园管理 |
| 占地面积 （平方米） | 6500 | 绿化面积 （平方米） | 600 |
| 总投资 （万元） | 6040 | 其中环保投资（万元） | 52 | 环保投资占总投资比例 | 0.86% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 水生态文明城市建设是全面贯彻生态文明建设的战略部署，遵循人、水、社会和谐发展客观规律，以水定需、量水而行、因水制宜，把生态文明理念融入到水资源开发、利用、治理、配置、节约、保护的各方面和水利规划、建设、管理的各环节，以建设永续的水资源保障、完整的水生态体系和先进的水科技文化为主线，坚持保护优先、修复为主的方针，统筹经济社会与水资源、水生态协调发展，通过优化水资源配置、实施水生态综合治理、完善水生态保护格局，为经济社会可持续发展提供更加可靠的水利基础支撑和生态安全保障。 商洛市政府提出建设丹江百里生态长廊，切实改善丹江商丹段生态环境，符合国家水生态文明城市建设的总体部署。丹江百里生态长廊规划实施范围纵向上起东龙山丹江大桥，下至丹凤县城东河口，沿丹江河道长54.8公里，横向辐射丹江两岸各约500米的范围，规划面积55平方公里，核心区面积13.15平方公里。规划形成“一轴、两带、七节点，文化和绿色生态融合的特色廊道”，一轴，即丹江干流；两带，即两岸绿化带和交通带；特色廊道，即沿丹江干流轴线，在重要节点城镇或景区融合当地文化和植被景观特色，把丹江打造成独树一帜的绿色长廊、水生态长廊、历史文化长廊。丹江百里生态长廊的建设必将极大地提升商丹段生态环境、人居环境、投资环境，为实现“一体两翼”中心城市战略打下良好的水生态环境基础。 项目作为丹江百里生态长廊（丹凤段）项目重要工程之一，依托丹凤县优美的山水田园风光以及旅游业的发展，塑造全国一流的大型彩色音乐水景景观，与丹凤县城区和谐统一。项目的实施对提升城市品味，促进丹凤县全域旅游具有十分重要意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，项目应进行环境影响评价。丹凤县水务局委托我公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司环评技术人员开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《丹凤县丹江景观及附属设施安装工程环境影响报告表》，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此项目符合国家产业政策要求。项目已取得丹凤县发展改革局文件《关于丹凤县丹江景观及附属设施安装工程可行性研究报告的批复》（丹发改发[2017]233号）。因此，项目符合国家和地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 根据《丹凤县丹江景观及附属设施安装工程防洪评价报告》，项目规划设计符合有关规范要求，满足《陕西省防洪规划报告》（2003年3月）要求，满足30年一遇洪水标准要求，项目建成后对河势的稳定影响甚微。项目是丹江百丽生态长廊（丹凤段）项目的一部分，丹凤县住房和城乡建设局已同意项目的选址。因此，项目选址合理。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：丹凤县丹江景观及附属设施安装工程 项目建设性质：新建 建设地点：陕西省商洛市丹江河道丹凤县城区段，丹江一号桥和三号桥之间 占地面积：6500m2 建设规模：项目总规模6500平方米，建筑总面积（喷泉控制室建筑面积）500平方米。喷泉采用升降浮式设计，最大垂直喷水高度100米，为陕西省一流的大型音乐喷泉。 2、项目地理位置与周边关系图 项目位于陕西省商洛市丹江河道丹凤县城区段，丹江一号桥和三号桥之间，东临江滨北路，北临丹江一号桥，南临丹江三号桥。项目所在地地理位置优越，交通便利，各项基础设施齐全，具备良好的建设条件。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目组成及主要工程内容 主要内容见下表。 表1-1 建设项目工程组成一览表 工程类别 组成 工程内容及规模 备注 主体工程 喷泉主体浮排 1套，设置于丹江内，以丹江水为水源，喷泉主体浮排浮排长240m，宽25m，面积6000m2 喷泉专用水泵 494台，详见设备清单 喷泉灯光 摇头灯44个，投影2个，全彩激光5个 辅助工程 喷泉控制室 1处，位于喷泉西侧，建筑面积500m2 公用工程 供水 喷泉用水以丹江为水源 供电 由丹凤县市政电网引入 排水 雨水由室外截水沟收集后排入室外雨水井，生活污水依托项目区周围市政公厕处理 环保工程 废水处理措施 依托项目区周围市政公厕处理，公厕污水经市政污水管网排放至丹凤县污水处理厂处理，最终排入丹江 固废处理措施 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置 噪声处理措施 水泵采用管道柔性接头减振 4、主要设备 项目设备清单见下表。 表1-2 项目设备清单 序号 名称 喷高 /m 喷头型号 数量 /个 DMX512灯 数量 /个 喷泉专用水泵 数量 /台 1 丹凤明珠 100 特DN150-50 1 LED-54W 15 250QJ125-192-110KW 4 2 擎天玉柱 65 特DN125-38 12 LED-54W 10*2 250QJ100-126-55KW 24 3 水天一色 40*25 水幕DN125-38 2 250QJ125-96-55KW 6 4 出水芙蓉 13 DN50-20 32 LED-54W 32*6 QSP25-30/2-4KW 32 5 世纪花开 13 DN50-20 32 LED-54W 32*6 QSP25-30/2-4KW 32 6 盛世莲花 13 DN50-20 24*4 LED-54W 24*4组*6 QSP25-30/2-4KW 96 7 礼炮齐鸣1 35 32 LED-54W 32*5 8 礼炮齐鸣2 35 24*4 LED-54W 24*4组*5 9 雷霆万钧 35 112 LED-54W 112*5 10 龙行天下 13 DN50-20 108 LED-54W 108*4 QSP25-30/2-4KW 108 11 万马奔腾 13 DN50-20 120 LED-54W 120*4 QSP25-30/2-4KW 120 12 千手观音 13 DN50-20 16*4 LED-54W 16*4组*4 QSP25-30/2-4KW 64 13 浴火凤凰 5-8 DN40-16 22*2 LED-54W 22*2组*1 300QJ140-21-13KW 4 14 红红火火 6-8 30 15 小彩虹飞渡 斜喷40 DN80-28 1*2 LED-54W 6*2 250QJ100-90-37KW 2 16 大彩虹飞渡 斜喷60 DN100-32 1*2 LED-54W 8*2 250QJ140-105-63KW 2 17 漫天水雾 1.5 DN25 240*8 18 摇头灯 44 19 投影 2 20 全彩激光 5 三、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目用水主要为喷泉用水，喷泉用水以丹江为水源，能够满足项目用水所需。 （2）排水 雨水由室外截水沟收集后排入室外雨水井，生活污水依托项目区周围市政公厕处理。 2、供电 项目供电由丹凤县市政电网引入，能够满足项目用电需求。 四、平面布置合理性分析 项目总平面布置有如下特点：喷泉控制室位于地下一层，观景平台位于喷泉控制室顶部，项目区东侧，靠近江滨北路，交通便利。项目的总图布置是可行的。总平面布置图见附图2。 五、劳动定员与工作制度 项目劳动定员16人，全部工作人员实行一班制，日工作8小时，全年工作日200天，项目区不提供食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 丹凤县位于陕西东南部、秦岭东段南麓的商洛地区，处于33°21′32″至33°57′4″、东经110°7′49″至110°49′33″之间，商丹盆地东部，东西长62.1公里，南北宽65.5公里，总面积2438平方公里，因县城南临丹江、北依凤冠山而得名。县城所在地龙驹寨距省会西安170公里，距离商洛市政府所在地商州50公里。 项目位于陕西省商洛市丹江河道丹凤县城区段，丹江一号桥和三号桥之间，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、地形地貌 丹凤县地貌呈掌状岭谷，地势西北高、东南低。由北往南排列着蟒岭、流岭、鹘岭，且东西横贯，山间平行展伸着丹江、银花河谷地。境内最高点（玉皇顶）海拔2057.9米，最低点（雷家洞）海拔412米，相对高差1645.9米，全县大致可划为分河谷川垣、低山丘陵、中山三个农业地貌形态（习惯称川道、浅山、深山）。 河谷川垣地貌：海拔在1530米以下，地势开阔低平，地面坡度一般1°—7°，土壤肥厚，水利条件较好，是基本农田的主要分布区，面积449738亩，占全县总土地面积的12.5%，主要集中于“一江三河”（丹江、银花河、武关河、老君河）两岸。 低山丘陵地貌：海拔1530-1000米，面积1236780亩，占全县总土地面积的34.3%，集中于河谷川垣地貌向中山地貌的过渡地带，地面坡度一般10°-22.5°，坡耕地分布广。 中山地貌：海拔1000米以上，面积1920319亩，占全县总土地面积的53.2%，集中于“三岭”（蟒岭、流岭、鹘岭）中山地带。切割深度500-700米之间，一般山谷坡度约10°-35°。林木较多。 项目位于丹江沿岸，所在地属河谷川垣地貌。 3、气候气象 丹凤县处于亚热带半湿润与东部季风暖温带过渡性气候区，平均气温约13.80℃，元月最冷，平均气温1.2℃；7月份最热，平均气温25.6℃，年较差24.6℃。年平均最低气温9.1℃，极端最低气温零下13.4℃（1967年1月16日）；年平均最高气温19.5℃，极端最高气温为40.8℃（1966年6月20、21日），是商洛地区最高极值。降雨量687.40cm，无霜期217天。年平均日照时数为2056小时，年总辐射量122.79千卡/平方厘米。冬无严寒，夏无酷暑，适宜各类作物生长。 4、河流水系 丹凤县共有大小沟道6.28万条。平均每平方公里26条，成羽毛状、树枝型分布，山密、川疏，北长南短，谷陕交替，比降较大。其中流域面积3平方公里以上的河流257条，5平方公里以上的179条，10平方公里以上的78条，50平方公里以上的14条，100平方公里以上的8条，河道总长度5771公里。以蟒岭为分水岭，北麓、南、北炉道河与吊蓬河为黄河水系南洛河的支流，流域面积90.8平方公里，占全县总土地面积的3.8%。其余丹江、武关、银花、老君等其他大小河流，均为长江水系汉江支流，流域面积2313.76平方公里，占全县总土地面积的96.2%。全县地表水资源包括自源水、过境水两个部分。自源水多年平均径流量5.2亿立方米；过境之丹江、银花河分别自商县、丹凤县流入丹凤境，多年平均来水量8.3亿立方米。合计总径流量13.5亿立方米。水能理论蕴藏量7.2万千瓦，可开发量3.6万千瓦。全县共有中小型水库7座，其中中型水库1座，小（一）型水库2座，小（二）型水库4座，总库容1588.5万立方米。 丹凤地下水可采量887万立方米/年。项目位于丹江北岸，丹江北岸的县城区域，地貌为洪积坡积扇及丹江冲积阶地。地层组成，自上而下为粘土，亚粘土（自北至南厚为24～13米），黄沙（厚3～5米），以下为紫红色沙砾岩组成的基岩（城西南丹江北岸高涧有外露）。地下水静水位接近黄沙层顶板，县城井水大部取自黄沙层中。各井水位、水量和水质，小有异同。一般南部老街一线，水位浅，水量足，水质较好。 5、土壤及植被 丹凤县为亚热带华中和华南湿润（东南季风型）森林土壤区，总土壤面积361万亩，占总土地面积的97.1%，分为7个土类，14个亚类，27个土属，78个土种。具有明显土石山区山地土壤的一般属性，局部存在一些较小的河谷、坝地、沙漫滩、洪积扇等地貌类型。海拔500m以下为浅山地区，土壤母质多为第四纪红粘土和黄土状母质，少量钙质片岩和片岩、石灰岩的残积物，土壤较厚。海拔1000m以上土壤多属粗骨性黄棕壤和棕壤，零星分布有少量普通黄棕壤，普通棕壤。 丹凤县森林、生物资源十分丰富，全县林业用地面积282.087万亩，森林覆盖率67.5%；树种174种，中药材250余种。用材树种73种：有水杉、粗榧、油松、马尾松、白皮松、华山松、湿地松、黑松、火炬松、杉木、侧柏、山刺柏、山杨、青杨、毛白杨、箭杆杨、大关杨、波氏杨、加杨、小叶杨、柳类、白桦、鹅耳枥、白榆、榔榆、黑榆、枫杨、华香、槲栎、尖齿栎、辽东栎、青檀、刺叶栎、青岗栎、杨树、山胡椒、三桠乌药、悬铃木、泡桐类、青桐、皂荚、合欢、刺槐、黄檀、苦楝、香椿、三角枫、五角枫、青榨槭、七裂槭、血皮槭、椴类、灯台树、刺楸、女贞、梓树、枞木、竹类、石灰树、冬青、中槐、小叶女贞、稠李、紫荆、红椿、四照花、膀胱果、臭椿、花椒等。经济林树种约48种：有核桃、板栗、茅栗、山茱萸、苹果、桃、杏、梨、油桐、黄连木、樱桃、花椒、柿子、漆树、君迁子、山楂、木瓜、水冬瓜、乌柏、白乳木、枳枝、李子、沙果、石榴、流苏、银杏、杜梨、桂花、木槿、棕榈、白腊树、栓皮栎、文冠果、枣、油橄榄、连翘、油茶、桔、刺五加、杜仲、桑、无花果、枇杷、扁桃等。 6、矿产资源 丹凤境内已发现和探明的金属矿有金、银、铜、铁、锑、钒等，非金属矿有石灰石、花岗岩、大理石、水晶、白云母、萤石、石棉、石墨、钾长石、绿柱石、白云岩、矽线石、石榴籽石、磷、石英等，犹有铀、铌、钽等稀有金属矿。蔡川乡皇台铜矿，唐宋以来朝廷多次在今蔡川乡一带开采铜矿铸钱，皇台矿藏以铜为主，品位较高，并伴生有银、铁。其次是蔡川乡蔡洼锑矿，北赵川、冠山等地菱铁矿和磁铁矿，留仙坪石灰石，蔡洼、大西沟的石榴籽石和矽线石，马家坪、峡河、北赵川等地的钾长石，竹林关雷家洞的水晶。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本次环境质量现状监测分为环境空气质量现状监测和厂区周围声环境质量现状监测。 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量现状 西安京诚检测技术有限公司于2018-10-07至2018-10-13对项目所在地上风向864m处大兴村和项目所在地下风向561m处十里铺村进行了环境空气质量现状监测；监测因子为PM10、SO2、NO2。监测内容为SO2、NO2小时值和日均值；PM10日均值。连续监测7天（2018-10-07至2018-10-13），监测方法见表3-1，环境质量现状监测结果见表3-2所示，监测结果分析见表3-3。 表3-1 监测分析方法 序号 分析项目 分析方法 方法依据 仪器设备 检出限 1 二氧化硫 《甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 FA2004电子分析天平JYYQ-047; TH-150C综合大气采样器JYYQ-048、049 DR5000紫外分光光度计JYYQ-031 0.007mg/m3 2 二氧化氮 《盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 0.005mg/m3 3 PM10 （重量法） HJ 618-2011 0.010mg/m3 表3-2 环境空气质量监测结果表 单位：μg/m3 监测点位 监测时间 监测项目 PM10（μg/m3） 二氧化硫（μg/m3） 二氧化氮（μg/m3） 日均值 小时值范围 日均值 小时值范围 日均值 1#伟成江岸龙居 2018年10月07日 56 8-12 9 29-43 32 2018年10月08日 67 9-13 10 28-40 31 2018年10月09日 61 11-18 14 24-35 27 2018年10月10日 72 10-14 11 27-39 29 2018年10月11日 64 9-12 9 25-35 27 2018年10月12日 55 10-15 11 29-43 33 2018年10月13日 57 7-13 8 28-40 31 2#河涧村 2018年10月07日 52 7-11 8 30-44 35 2018年10月08日 69 13-17 14 29-41 36 2018年10月09日 64 12-16 13 25-36 26 2018年10月10日 73 10-16 12 28-40 30 2018年10月11日 65 9-14 12 26-36 29 2018年10月12日 57 12-17 13 30-44 35 2018年10月13日 59 10-14 11 29-41 32 表3-3 环境空气质量现状监测结果分析 单位: μg/m3 监测点位 项目 污染物 日均值浓度范围 二级标准24小时平均 小时均浓度范围 二级标准1小时均值 超标率（%） 最大超标倍数 1#伟成江岸龙居 SO2 9-14 150 7-17 500 0 0 NO2 26-35 80 24-44 200 0 0 PM10 55-67 150 - - 0 0 2#河涧村 SO2 8-14 150 9-17 500 0 0 NO2 29-36 80 26-44 200 0 0 PM10 52-73 150 - - 0 0 由上表可以看出，该区域周围环境空气中SO2、NO2小时值和日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准，该区域环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 根据《商洛市2017年度环境质量公报》，丹江共设7个监控断面，分别是峡口、麻街、构峪口、雷家坡、雷家洞、丹凤下、湘河出境断面，每月监测一次。监测结果显示：峡口、麻街、构峪口、雷家坡、丹凤下5公里、雷家洞、湘河出境断面7个断面水质都达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准（水质功能标准为Ⅱ类）。 由此可知，丹江水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 西安京诚检测技术有限公司于2018年10月07日、2018年10月08日对项目边界噪声及敏感点进行了噪声现状监测。监测结果见下表。 表3-4 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位 2018.10.07 2018.10.08 昼间 夜间 昼间 夜间 01东 56.1 43.6 57.8 46.3 02南 54.7 46.8 56.5 45.1 03西 55.9 45.1 55.3 44.8 04北 56.0 46.4 55.1 45.3 05紫南苑 56.1 43.6 57.8 46.3 从上表监测结果看出，各个厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》中的2类标准要求，敏感点紫南苑满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，当地声环境质量现状良好表明项目区环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，项目评价区域1km内无自然保护区、集中式饮用水水源保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。根据项目地所处地理位置、周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 相对厂界 敏感性质 方位 距离（m） 声环境 紫南苑 E 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 地表水 丹江 项目喷泉设置在丹江内 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准； 2、地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准； 3、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期工作人员和游客生活污水依托项目区周围市政公厕处理，项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目的实施对环境的影响分施工期和运营期影响，具体工艺及影响见下述分析： 1、施工期工艺流程简述 （1）施工期工艺流程 项目目前未开始建设，建设期具体施工工艺流程见下图。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 （2）工艺简述： 基础工程：将天然地面改造成工程上所要求的设计平面，将其基础范围内底面上的土和岩石挖除的过程； 主体工程：在挖好的地基坑内浇筑基底，在其上进行建筑物的建造，项目需建设喷泉控制室； 装饰工程：对新建控制室进行内外装修，对未硬化区域进行景观绿化，美化项目区环境，减少裸露地面； 设备安装：安装浮排、喷头，控制线路，音响、灯箱等设备。 主要污染工序分析： 项目建设分为施工期与运营期。 一、施工期主要污染工序 1、施工期废气 （1）施工扬尘 扬尘主要产生在以下环节：施工机械挖土时的扬尘、施工堆放的土堆扬尘、运输过程中的扬尘以及施工场地的扬尘。 （2）施工废气 施工废气主要包括施工燃油机械及运输工具排放的废气，主要污染包括NOx、CO及HC等。 2、施工期废水 施工期废水来自项目施工废水和施工人员的生活污水。 项目采取外购方式获得施工所需混凝土，现场不设置混凝土搅拌站。因此，项目施工废水主要为混凝土养护用水、砂石料冲洗水及车辆冲洗废水等，主要污染物为SS，为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，要求在施工现场设简易的沉淀池处理，施工废水收集沉淀处理后循环使用，不外排。 施工场地内不设施工营地，不设食堂，项目施工期约6个月，施工人数最多时为30人，施工过程中人员产生的少量生活污水依托周围市政公厕处理，因此，项目不涉及施工期生活污水排放。 3、施工噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声明显，根据有关资料，主要施工机械、设备运行时的噪声值见表5-1。 表5-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 声级dB(A) 1 装载机 86 2 挖掘机 85 3 电锯 103 切割机 88 5 移动式空压机 92 6 运输车辆 85 4、施工期固体废物 ①施工期固体废物主要来自施工期的建筑垃圾、废弃包装箱和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为土建工程产生的渣土、泥土等，主要成分以无机物为主。废弃包装箱主要为设备外包装，一般为纸箱、塑料、木箱等。 ②生活垃圾：项目施工人员高峰期为30人，生活垃圾产生量按0.2kg/（人(d）计，施工期为6个月，则施工期生活垃圾产生量为0.006t/d，即1.08t/a。 ③废弃土方：土石方平衡分析：工程土石方量较小，挖方量共计1300m3，填方120m3，弃方1180m3。本项目无需借方。弃方主要为土方，可全部外售处理。 5、生态 项目建设过程中对原有人工生态护坡和丹江水生态环境造成一定的干扰和破坏，项目施工完成后尽快覆土恢复生态护坡，并对丹江水生态进行修复。 二、运行期主要污染工序 1、废气 根据建设项目的建设内容和建设特点，可知项目区内不设停车场和餐饮业，故无大气污染物产生。 2、废水 项目为城市公园管理项目，项目建成后可为公众提供一个休闲、娱乐的场所。项目对外开放后，其废水主要为项目区内的工作人员和游客产生的生活污水。工作人员和游客用水依托市政给水，工作人员和游客生活污水依托项目区周围市政公厕处理。 3、噪声 项目运营期噪声源主要来自人群聚集产生的社会生活噪声和水泵等设备产生的机械噪声。 表5-3 主要生产设备噪声声级值 噪声类型 产生位置 噪声源强 dB（A） 设备噪声 水泵 75-90 社会生活噪声 社会生活 65 4、固体废物 项目产生的固体废物主要来自工作人员和游客产生的生活垃圾及废机油。 项目工作人员16人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.92t/a；项目对外开放后预计每天可接待游客300人，生活垃圾产生量按0.1kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为10.95t/a。综上，项目运营后生活垃圾总产生量为13.87t/a，项目区内设置垃圾桶，要求生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置。 废机油：机械、设备运行及检修会产生少量废机油。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | - | - | - | - |
| 水污 染物 | 工作人员及游客 | 生活污水 | - | 依托项目区周围市政公厕处理 |
| 固体 废物 | 工作人员及游客 | 生活垃圾 | 13.87t/a | 分类收集后由环卫部门统一清运处置 |
|  | 机械设备 | 废机油 | 0.01t/a | 交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 项目的噪声为人群聚集产生的社会生活噪声和水泵等设备产生的机械噪声，噪声值在65～90dB（A）。设备噪声通过基础减震、安装柔性接头等降噪措施，再衰减至厂界昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。敏感点紫南苑（50m），噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。 |
| 土壤 | 采取了硬化及防渗等措施后，项目运营对土壤和自然植被的影响较小 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目区内天然植被少，生物结构相对简单，区域内无国家或省内重点保护珍稀动植物物种。施工过程中对地表的其他扰动较小，其生态影响大多比较轻微和短暂，因此总体上项目对生态的影响轻微。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 项目在施工过程中对环境的影响包括施工废水的影响、施工噪声的影响、施工废气和扬尘的影响以及固体废物的影响等，施工期时间相对较短，只要采取有效的污染控制及减缓措施，并加强管理，其暂时的影响可大大减小。 1、施工期环境空气影响分析 （1）施工期环境空气影响分析 施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自：a土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；b建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；c运输车辆来往形成的扬尘；d建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 据有关调查显示，如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒 水 2.01 1.40 0.67 0.60 ①露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》核算： 堆场扬尘排放量计算公式： 其中：WY：堆场扬尘源中颗粒总排放量，t/a； Eh：堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒排放系数，kg/t； m：每年料堆物料装卸总次数； GYi：第i次物料装卸过程的物料装卸量，t； Ew：料堆受到风蚀作用的颗粒排放系数，kg/m2； AY：堆料表面积，m2。 其中：Eh：堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒排放系数，kg/t； ki：物料的粒度乘数； u：地面平均风速，m/s； M：物料含水率，%； 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工扬尘可导致： a．建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍； b．建筑工地扬尘的影响范围为下风向150m，被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3，相当于环境空气质量标准的1.6倍； c．围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右； 建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成环境空气中TSP浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 （2）施工机械废气环境影响分析 施工机械燃油产生少量的燃油废气，主要污染物为CO和NOx，施工的燃油机械为间接作业，使用数量小，施工机械排放的燃油废气污染物对施工场地周围环境空气质量产生的不利影响较小。 项目施工期严格执行陕政发（2018）16号《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018一2020年）的通知》，商政办发（2018）25号《商洛市人民政府办公室关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案及2018年工作要点和丹江等流域水污染防治2018年工作方案的通知》的要求，全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。制定出台不诚信施工单位退出市场机制和取消招投标资质机制。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。。 施工中对施工机械设备施工车辆应进行妥善管理及时检修，加强施工机械和施工车辆的保养，随时观察机械和车辆尾气，发现异常及时进行检修并对尾气安装净化装置。同时，汽车运输车辆运输过程中应棚盖、设置喷雾降尘设施。项目区进出口应有车辆冲洗装置，对车轮进行冲洗。项目区堆料场应全封闭，防治大风天气堆场扬尘对大气环境造成影响。项目施工期应严格执行三同时制度，设置施工场地防扬尘等污染管理制度措施，施工现场公示工作人员信息。 项目的开挖施工量较小，且施工期短，采取以上措施后，可有效地遏制施工扬尘的生成，降低施工废气对周围环境的影响。故项目施工期对周围环境空气的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水来自项目施工废水和施工人员的生活污水。 项目施工废水主要为混凝土养护用水、砂石料冲洗水及车辆冲洗废水等，主要污染物为SS，为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，要求在施工现场设简易的沉淀池处理，施工废水收集沉淀处理后循环使用，不外排。 施工场地内不设施工营地，不设食堂，施工过程中人员产生的少量生活污水依托周围市政公厕处理，因此，项目不涉及施工期生活污水排放。 3、施工期噪声影响分析 （1）声环境影响因素分析 根据类比调查及项目可研提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达80dB(A)以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、空压机等，仅在昼间施工。 （2）预测方法 各施工机械噪声作点源处理，本评价采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 点源衰减公式： 噪声叠加公式： 式中：L1、L2——r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——距噪声源的距离，m； ——房屋、树木等对噪声的衰减值，dB(A)； Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 考虑施工围墙对施工噪声的衰减，取=12dB(A)，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表7-2。 表7-2 施工噪声污染强度和范围预测表 单位:dB（A） 施工阶段 机械名称 噪声源强 施工机械距离场界不同距离（m）时的噪声预测值 10 20 30 60 100 150 200 350 基础 装载机 103 83.0 77.0 73.5 67.4 63.0 59.5 57.0 52.1 挖掘机 105 85.0 79.0 75.5 69.4 65.0 61.5 59.0 54.1 运输车辆 95 75.0 69.0 65.5 59.4 55.0 51.5 49.0 44.1 结构 振捣器 105 85.0 79.0 75.5 69.4 65.0 61.5 59.0 54.1 搅拌机 105 85.0 79.0 75.5 69.4 65.0 61.5 59.0 54.1 电锯 105 85.0 79.0 75.5 69.4 65.0 61.5 59.0 54.1 装修 吊车 105 85.0 79.0 75.5 69.4 65.0 61.5 59.0 54.1 升降机 105 85.0 79.0 75.5 69.4 65.0 61.5 59.0 54.1 电钻 115 95.0 89.0 85.5 79.4 75.0 71.4 69.0 64.1 （3）施工机械噪声影响预测与评价 昼间施工大部分机械噪声距施工场地60m以外可达到标准要求。环境敏感目标紫南苑小区距离施工场地50m，需要在施工场地周围设置2.5m高的围挡，禁止在中午休息时间（12:00-14:00）或夜间休息时间（22:00-6:00）作业，如遇中午或夜间休息需要施工时，需向当地环境保护行政主管部门申请许可并备案，并且提前在周围居民小区及村庄附近张贴告示。 施工过程中采用的机械设备产生的噪声较大，建议施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响： ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ③合理布局施工现场，设备运行点应尽量远离已有在用的建筑物，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ④对挖掘机、装载机等相对固定的高噪声机械设备，应在机械设备周围设置隔声墙，材料选用砖石料、混凝土、木材、轻型多孔吸声复合材料，隔声墙应超过设备1.5m以上，墙长要能使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖。 ⑤合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其靠近声敏感点东河村时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 由于施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。施工期结束后，上述影响即消失。 4、施工期固废影响分析 项目施工期固体废物主要来自施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，环评要求对固体废物采取以下防护措施： 建筑垃圾 建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋，以及建材的包装箱、袋等。项目场地施工期的建筑垃圾应集中收集后，尽量综合回收利用，无法回收利用的运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置，不得随意乱放，垃圾运输车辆要加盖篷布，避免沿途抛撒。 （2）施工人员生活垃圾 施工工地施工人员产生的生活垃圾在气候适宜的条件下，易腐烂的生活垃圾会产生恶臭，滋生蚊蝇，成为病菌发源地，将对周围环境造成不利影响，应分类收集后由环卫部门统一清运处置。 （3）废弃土方 根据土石方平衡分析，废弃土方量为1180m3，土质较好，可全部外售处理。同时评价要求施工单位在废弃土方运输过程中，运输车辆须加盖棚布，且清洗轮胎后运出场地，避免弃方在运输过程中造成二次污染。 在采取以上措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，为将这些负面影响降到最小程度，在工程实施全过程中，提出以下要求： （1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，并尽量减少对附近植被和道路的破坏；工程场区及时进行道路地面硬化与景观绿化，尽量减少裸露松土；尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并尽快回填，及时进行生态恢复。 （2）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，并设围栏、截排水沟等； （3）对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土应分开堆放。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。 二、运营期环境影响分析 1．环境空气影响分析 根据建设项目的建设内容和建设特点，可知项目区内不设停车场和餐饮业，故无大气污染物产生。 2．水环境影响分析 项目运营期废水主要为项目区内的工作人员和游客产生的生活污水，依托项目区周围市政公厕处理，不会对周边环境产生影响。 3．声环境影响分析 项目运营期噪声源主要来自人群聚集产生的社会生活噪声和水泵等设备产生的机械噪声。这些噪声的特点是源强较低，持续时间较短，在采取景观绿化降噪措施或经过距离的衰减和建筑物的阻隔，对周边声环境影响较小。 本次评价将采用噪声衰减模式对厂界噪声进行预测，并分析其达标情况。 噪声衰减公式： LA=L0―20lg(r1/r0) 式中：LA——距声源r米处的等效A声级值，dB（A）； L0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）； r1——预测点距噪声源距离，m； r0——声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。 根据以上模式，在不计树木，绿地等对噪声的削减作用下，经采取措施后，噪声预测结果详细见下表。 表7-3 运营期设备噪声预测值一览表 dB（A） 序号 噪声源 隔声处理后声级dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 紫南苑 距离（m） 贡献值 dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 1 设备噪声 70 20 44.0 20 44.0 20 44.0 20 44.0 50 36.0 标准值 / / 65 / 65 / 65 / 65 / 60 预测结果显示，设备噪声通过基础减震、安装柔性接头等降噪措施，再衰减至厂界昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。因此，项目运营期厂界噪声对声环境影响较小。项目最近的敏感点为紫南苑（50m），项目正常运行时，噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4．固体废物影响分析 项目运营后生活垃圾总产生量为13.87t/a，项目区内设置垃圾桶，要求生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置。项目固废不外排，不会对周边环境产生影响。 废机油：机械、设备运行及检修会产生少量废机油。根据《国家危险废物名录》（2016本），危废类别为HW08废矿物油。 本次评价建议，建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《陕西省环境保护厅关于进一步加强危险废物简单管理工作的通知》要求，设置符合要求的专用危废贮存场所和贮存容器，危废暂存室应做好防渗漏、防火等措施。危险废物严禁与其它固废混合存放，并对危险废物贮存装置进行明显标识；建设单位应与有危废处置资质的单位签订协议，同时应建立危险废物转移联单制度，保证危废可得到安全、合理的处置。 三、环保设施清单及污染物排放清单 表7-4 环保设施清单 阶段 项目 污染源名称 污染物 治理措施 验收 标准 施工期 废气 地面开挖、土石方工程等 施工扬尘 施工场地四周建设2.5m高围挡，施工场地洒水抑尘，物料、弃方等覆盖，运输车辆遮盖等； 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 施工机械、运输车辆 燃料废气 加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间； 落实 噪声 施工机械、运输车辆等 噪声 采用低噪声机械，合理安排施工时间，车辆限速； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 固体废物 施工过程 废弃包装物 回收利用或外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 施工人员 生活垃圾 分类收集后由环卫部门统一清运处置 生态 项目占地 景观绿化带，丹江水生态修复 落实 防渗 施工场地地面进行硬化 落实 运营期 噪声 设备 噪声 水泵采用管道柔性接头减振，景观绿化降噪 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 工作人员及游客 生活垃圾 分类收集后由环卫部门统一清运处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 机械设备 废机油 交由有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单中 表7-5 污染物排放清单 类别 污染物名称 排放量 环保措施 废水 BOD5 COD NH3-N SS - 依托项目区周围市政公厕处理，不外排 固废 生活垃圾 13.87t/a 分类收集后由环卫部门统一清运处置 废机油 0.01t/a 交由有资质单位处理 四、环保投资 项目环保投资见下表。 表7-6 工程主要环保投资一览表 阶段 项目 污染源名称 污染物 治理措施 环保投资/万元 运营期 噪声 设备 噪声 水泵采用管道柔性接头减振 48 固体废物 工作人员及游客 生活垃圾 统一收集后由环卫部门清运处理 2 机械设备 废机油 设置危废暂存区，收集后交由有资质单位处理 2 五、环境保护竣工验收清单 下表列出了项目应当环保验收清单，供环保监测与管理部门验收参考。 表7-7 竣工环境保护设施验收清单 类别 环保设施名称 治理项目 处理措施 验收标准或要求 噪声 管道柔性接头 设备噪声 水泵采用管道柔性接头减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 固废收集装置 生活垃圾 垃圾桶 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 危废暂存区 废机油 设置危废暂存区，收集后交由有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单中 六、环境管理与监测计划 1.环境管理 加强环境管理，加大建设项目环境监测力度，有效地保护区域环境是建设项目环境管理的根本目的。因此，根据本项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定企业的环境保护管理与监测计划是非常必要的。 建设项目环境保护管理是指项目在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整项目运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）施工期环境管理与监控 ①建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。 ②制定科学合理的施工计划。减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻建筑施工对局部环境的影响。 ③按照本报告表提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制。 ④在施工地段设置监控点，对建筑施工场界噪声和施工扬尘进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，根据施工地段的环境功能及有关标准要求，采取进一步污染控制措施。 ⑤及时清理施工现场的弃土、弃渣、淤泥，减少水土流失，防止二次污染。 ⑥制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。 （2）运营期环境管理计划 ①配备环保专业人员，专门处理环保监督工作。 ②制定严格的操作规程，编制作业指导书。 ③加大管理力度，生活垃圾等应即产即清，严禁随意堆放，防止蚊蝇孳生。经常进行卫生大扫除，保持清洁卫生。 2.监测计划 根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： 表7-8 环境监测工作计划表 序号 监测项目 监测概况 1 噪声 ①监测项目：厂界噪声 ②监测频率：每年1次 ③监测点：厂界

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - |
| 水污 染物 | 工作人员及游客 | BOD5 COD NH3-N SS | 依托项目区周围市政公厕处理 | 不外排，不会对周边环境产生影响 |
| 固体 废物 | 工作人员及游客 | 生活垃圾 | 分类收集后由环卫部门统一清运处置 | 不外排，不会对周边环境产生影响 |
|  | 机械设备 | 废机油 | 交由有资质单位处理 | 不外排，不会对周边环境产生影响 |
| 噪 声 | 项目的噪声为人群聚集产生的社会生活噪声和水泵等设备产生的机械噪声，噪声值在65～90dB（A）。设备噪声通过基础减震、安装柔性接头等降噪措施，再衰减至厂界昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。敏感点紫南苑（50m），噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。 |
| 土壤 | 采取了硬化及防渗等措施后，项目运营对土壤和自然植被的影响较小 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目区内天然植被少，生物结构相对简单，区域内无国家或省内重点保护珍稀动植物物种。施工过程中对地表的其他扰动较小，其生态影响大多比较轻微和短暂，因此总体上项目对生态的影响轻微。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 丹凤县水务局拟投资6040万元在陕西省商洛市丹江河道丹凤县城区段丹江一号桥和三号桥之间建设丹凤县丹江景观及附属设施安装工程，项目总规模6500平方米，建筑总面积（喷泉控制室建筑面积）600平方米。喷泉采用升降浮式设计，最大垂直喷水高度100米，为陕西省一流的大型音乐喷泉。 2、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此项目符合国家产业政策要求。项目已取得丹凤县发展改革局文件《关于丹凤县丹江景观及附属设施安装工程可行性研究报告的批复》（丹发改发[2017]233号）。因此，项目符合国家和地方产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据大气环境质量分析结果，该区域周围环境空气中SO2、NO2小时值和日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准，该区域环境空气质量现状良好。 （2）水环境质量现状 丹江水域指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 （3）声环境质量现状 根据声环境质量分析结果，各个厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》中的2类标准要求，敏感点紫南苑满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，当地声环境质量现状良好表明项目区环境质量良好。 4、建设期环境影响评价结论 施工期主要环境影响表现在建（构）筑物建设、开挖基础、打桩、装卸土石、运输及堆放建筑材料所产生的扬尘以及运输车辆产生的尾气等对局部空气环境的污染。接卸运行时产生的噪声和车辆进出产生的噪声对周围的环境影响。施工期间废水主要有施工废水和施工人员生活污水，以及雨季施工流经现场的污浊雨水，若不处理直接排放会对水环境造成污染。施工期间固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾等，若处置不当则会恶化环境，造成水土流失等。在采取相应防止措施后，施工时间对环境的影响很小，且是短期的，可以恢复的。 5、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响 根据建设项目的建设内容和建设特点，项目区内不设停车场和餐饮业，故无大气污染物产生。 （2）水环境影响 项目运营期废水主要为项目区内的工作人员和游客产生的生活污水，依托项目区周围市政公厕处理，不会对周边环境产生影响。 （3）噪声环境影响 项目运营期噪声源主要来自人群聚集产生的社会生活噪声和水泵等设备产生的机械噪声。这些噪声的特点是源强较低，持续时间较短，在采取相应的降噪措施或经过距离的衰减和建筑物的阻隔，对周边声环境影响较小，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）固体废物环境影响 项目运营后生活垃圾总产生量为13.87t/a，项目区内设置垃圾桶，要求生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置。项目固废不外排，不会对周边环境产生影响。 二、总结论 综上所述，丹凤县水务局丹凤县丹江景观及附属设施安装工程，在认真落实本评价报告表中所提出的环境保护措施的前提下，使污染物达标排放，并加强管理，做到“三同时”，保证充分的环保投资，在建设中和建成后认真做好环境保护和污染防治工作，从环境保护的角度分析，该建设项目是可行的。 三、要求和建议 1、要求 （1）必须严格执行“三同时”制度。认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收。 （2）垃圾分类收集，密闭贮存，日产日清，以防产生恶臭等扩大污染范围和程度。 2、建议 （1）对各环保设备应加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正常运转，从而保证各污染物达标排放。 （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 监测报告 附件3 项目立项文件 附件4 防洪评价报告初审意见 附件5 项目执行标准申请 附件6 建设项目环评审批基础信息表 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 总平面布置图 附图4 项目环境保护目标图 附图5 大气、噪声监测点位图 如果本报告表不能说明工程产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。